ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Тулунского муниципального района

Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка Книга 2

МК106-2012-ОМ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация Тулунского муниципального района

Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию проекта Пояснительная записка Книга 2

МК106-2012-ОМ

И. о. директора:                                                                М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                            О.Ф. Игнатьева

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Русаков А.В. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Игнатьева О.Ф |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Техник-картограф |  | Трыков А.В. |
| Инженер-проектировщик |  | Тимошина С.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Елизаров А.В. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации Тулунского муниципального района Иркутской области, Администрации Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК106-2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
| Том II | МК106-2012-ОМ | Материалы по обоснованию |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта размещения объектов местного значения с. Алгатуй | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Алгатуй | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Карта функционального зонирования с. Алгатуй | М 1:5 000 |
| Том III | МК106-2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 12. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК106-2012-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-10, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК106-2012-CD2-ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 11, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 6 |
|  | Раздел 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития территории поселения | 9 |
|  | Раздел 2. Положение территории в системе расселения, административно-территориальное устройство | 11 |
|  | Раздел 3. Анализ использования территории поселения. Природные условия | 13 |
|  | 3.1. Климат | 13 |
|  | 3.2. Рельеф, геологическое строение | 13 |
|  | 3.3. Почвы, растительность и животный мир | 13 |
|  | 3.4. Гидрологические условия | 14 |
|  | 3.5. Природная радиация | 14 |
|  | Раздел 4. Оценка ресурсного потенциала | 16 |
|  | 4.1. Минерально-сырьевые ресурсы | 16 |
|  | 4.2. Лесосырьевые ресурсы | 16 |
|  | 4.3 Сельскохозяйственные ресурсы | 23 |
|  | Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 25 |
|  | 5.1. Функциональный профиль | 25 |
|  | 5.2 Обслуживающие виды деятельности | 25 |
|  | 5.3. Население | 27 |
|  | 5.4. Использование территории | 29 |
|  | 5.4.1.Существующее использование территории | 29 |
|  | 5.4.2.Планируемое использование территории | 30 |
|  | 5.4.3. Предложение по изменению границ населенных пунктов | 31 |
|  | 5.5. Функциональное зонирование территории | 31 |
|  | 5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 32 |
|  | 5.6.1. Жилищный фонд | 32 |
|  | 5.6.2. Социальная инфраструктура | 34 |
|  | 5.6.3. Производственные территории и объекты | 41 |
|  | 5.6.4. Транспортная инфраструктура | 41 |
|  | 5.6.5. Инженерная инфраструктура | 46 |
|  | Раздел 6. Оценка влияния объектов на комплексное развитие территории поселения | 63 |
|  | 6.1. Экологическое состояние окружающей среды | 63 |
|  | 6.1.1. Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов | 63 |
|  | 6.1.2. Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов | 65 |
|  | 6.1.3. Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов | 67 |
|  | 6.1.4. Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов | 69 |
|  | 6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов | 71 |
|  | 6.2 Охрана окружающей среды | 72 |
|  | 6.2.1. Охрана атмосферного воздуха | 72 |
|  | 6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод | 73 |
|  | 6.2.3. Физические факторы окружающей среды | 73 |
|  | 6.2.4. Охрана почв | 74 |
|  | 6.2.5 Охрана зеленого фонда | 74 |
|  | 6.3. Особо охраняемые территории и объекты | 74 |
|  | 6.3.1. Особо охраняемые природные территории | 74 |
|  | 6.4 Территории и объекты культурного (археологического) наследия | 75 |
|  | 6.4.1 Территории и объекты археологического наследия | 75 |
|  | 6.4.2 Территории и объекты культурного наследия | 76 |
|  | 6.5. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 76 |
|  | 6.5.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 76 |
|  | 6.5.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы | 78 |
|  | 6.5.3. Охранные зоны водных объектов | 79 |
|  | 6.5.4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | 80 |
|  | Раздел 7. Основные технико-экономические показатели | 83 |

ВВЕДЕНИЕ

# Разработка генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Алгатуйского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом  от 19.07.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»,  2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 20.12.2005 г. (изм. от 04.05.2012 г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Комплексная Программа Социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Афанасьевского муниципального образования от 21.12.2010г. № 199;

- План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017г.г.);

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 гг.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Алгатуйского муниципального образования на 2011 - 2015 годы»;

В рамках проекта  «Генеральный план Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Алгатуйского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с п.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Алгатуйского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1.1. Программа «Социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения на 2011-2015 гг.»

Программа  «Социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения на 2011-2015 годы».

Программа содержит оценку стартовых условий и исходной социально-экономической ситуации (географическое, экономическое, историческое и культурное своеобразие Алгатуйского муниципального образования; экономико-географическое положение поселения; демографический потенциал и трудовые ресурсы; качество жизни населения и основные социальные проблемы; роль муниципального образования в социально-экономическом развитии субъекта РФ; состав земельных ресурсов, земельные отношения и землепользование; производственный потенциал, включая малый бизнес; бюджетный потенциал; уровень развития инфраструктуры).

Основной целью программы социально – экономического развития  Алгатуйского муниципального образования  является стабилизация социально – экономического положения на территории поселения, увеличение объемов промышленного производства, повышения уровня жизни населения Алгатуйского сельского поселения.

Главная цель программы - программа  направлена на решение проблем, связанных  с формированием устойчивого развития, создание благоприятного пространства для деятельности и повышения уровня  жизни  населения в среднесрочной перспективе  на основе  развития производственного комплекса.

План социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения имеет основную  задачу: обеспечение занятости и повышение материального благосостояния населения.

1.2 Комплексная программа социально-экономического  развития Тулунского района на период 2011-2015 гг.

Главной стратегической целью развития района на период 2011-2015 гг. и дальнейшую перспективу является повышение качества жизни населения района  на  основе развития экономического потенциала.

Основные задачи программы:

-   увеличение внутреннего спроса;

-   преодоление тенденции сокращения численности населения;

-  создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории Тулунского муниципального  района;

- создание реальных возможностей для достижения  развития образования, здравоохранения, увеличение строительства жилья и рост сельскохозяйственного производства;

- повышение социального статуса работников бюджетной сферы;

- дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих процессов.

Реализация   основной  цели региона осуществляется в рамках решения следующих стратегических задач:

-   увеличение внутреннего спроса;

-   преодоление тенденции сокращения численности населения;

-  создание инфраструктуры, обеспечивающей эффективное ведение хозяйственной деятельности на территории Тулунского муниципального района;

-  повышение социального статуса работников бюджетной сферы;

-  дальнейшее развитие культурного пространства, активизация творческих процессов.

Механизм реализации программы основывается на принципах согласования интересов всех участников экономического процесса:  органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, а также широких слоев населения района. Он призван обеспечить выполнение всех заложенных в программе мероприятий в рамках социальной, экономической, финансовой, а также инвестиционной политики; в области охраны окружающей среды.

Механизм реализации программы обеспечивается следующими организационными и экономическими мерами:

Организационные меры:

1. Совершенствование   правового  регулирования в области формирования благоприятной среды хозяйствования и стимулирования бизнеса в приоритетных направлениях социально-экономического развития   района.

2. Проведение согласованных действий по решению на различных уровнях власти общих для них проблем развития.

3. Внедрение единой  системы показателей развития всеми участниками реализации программы.

Экономические меры:

1. Системный мониторинг социально-экономического развития района на основе совокупности объективных показателей (критериев).

2. Систематическая разработка краткосрочных прогнозов развития бюджетного сектора экономики, муниципальных образований.

3. Отбор на основе экспертизы или конкурса на принципах экономической эффективности и социальной эффективности целевых программ, в том числе и новых, претендующих на использование средств областного бюджета, для включения в программу.

4. Перераспределение средств местного бюджета между программными мероприятиями в силу их приоритетности.

5. Ежегодное уточнение объемов и направленности бюджетного финансирования в разрезе программы.

6. Открытость программы для внесения корректировок по целям, стратегиям, тактике и параметрам развития в силу появления новых внешних и внутренних обстоятельств.

7. Формирование инфраструктуры по поддержке и развитию инновационной и инвестиционной деятельности.

8. Привлечение средств областного бюджета для реализации программ развития социальной сферы и отраслей регионального сектора экономики.

9. Создание системы эффективного управления объектами   муниципальной   собственности   района.

10. Формирование конкурсной системы заказов на оказание социальных услуг на  муниципальном уровне.

11. Формирование рыночной среды в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

12. Взаимодействие между органами государственной власти области и органами местного самоуправления, направленное на социально-экономическое развитие района.

13. Укрепление межрегиональных и международных связей, способствующих социально-экономическому развитию области.

14. Создание эффективного механизма привлечения инвестиций для реализации программы, в т.ч. за счет следующих действий:

1) повышение открытости для участия в реализации действующих программ  инвесторам;

2) привлечение средств населения.

15. Содействие созданию банками, действующими на территории области фондов развития.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Алгатуйское муниципальное образование является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав Тулунского муниципального района Иркутской области. Алгатуйское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» № 98-оз от 16 декабря 2004 г.

Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения Алгатуйского муниципального образования.

# Граница муниципального образования начинается в точке, находящейся на мостовом переходе автодороги «Тулун – Икей» через р. Манут, затем граница идет в юго-восточном направлении по автодороге 10000 м, затем поворачивает на северо-запад по границе кварталов 95, 94, 93, 92, 68, 67, 45, 44, поворачивает на запад по границе кварталов 21, 20, огибает лесной квартал 20 с запада и идет в восточном направлении по северной границе лесных кварталов 20, 21, 22, 23, 24 Икейского лесничества, выходит на ж/путь «Ст. Тулун - ст. Алгатуй», в 700 м северо-восточнее ж/д моста через р. Туба граница поворачивает на юго-восток, обходя болото слева, затем через 4500 м пересекает автодорогу и поворачивает на запад и 50 м южнее с. Мугун выходит на р. Манут. Далее граница поворачивает на юго-восток и идет в этом направлении 6000 м параллельно реке слева по границе болота, затем переходит на р. Манут и идет далее по ней вниз по течению и замыкается на исходной точке.

Алгатуйское сельское поселение расположено на западе Тулунского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Мугунским сельским поселением, востоке с Перфиловским сельским поселением, на юге и юго-западе с Едогонским сельским поселением,  на западе с Нижнебурбукским сельским поселением.

# В состав территории Алгатуйского муниципального образования входят земли населенного пункта село Алгатуй.

# Территория в границах сельского поселения – 31167 га, что составляет 2,25 % территории Тулунского района, численность населения на 01.01.2011 года - 1255 человек.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Климат

Климат Алгатуйского муниципального образования резко континентальный с холодной продолжительной зимой и коротким относительно жарким летом. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54. Столь низкие температуры воздуха обусловлены сильным выхолаживанием приземного слоя воздуха в условиях преобладания в зимний период антициклонической погоды.

В любой сезон года возможны резкие изменения погоды, переход от тепла к холоду, резкие колебания температуры воздуха от месяца к месяцу, от суток к суткам и в течение суток. Температурный режим района обусловлен характером атмосферной циркуляции. Существенное влияние на температурный режим оказывает континентальность климата. Это проявляется в резко выраженном различии зимних и летних значений температур воздуха, а также контрастных суточных температурах воздуха.

На рассматриваемой территории характер распределения осадков определяется особенностями общей циркуляции атмосферы и орографическими особенностями территории.

В целом по Алгатуйскому муниципальному образованию за год выпадает 356мм. Основное количество выпадает с мая сентябрь, и годовая сумма осадков на 77,0% складывается из осадков теплого периода. Зимняя циркуляция над рассматриваемой территорией в основном не имеет характера фронтальной, а представляет собой преимущественно устойчивый перенос охлажденного и сухого континентального воздуха, обусловливающий преимущественно ясную с небольшим количеством осадков (70-80мм) погоду.

В годовом ходе осадков минимум наблюдается в феврале-марте, максимум приходится на июль. В июле выпадает в среднем 97мм. В  летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер. Отмечаются грозы,  возможно выпадение града. Для рассматриваемой территории характерно возникновение туманов  Наибольшее число дней с туманом фиксируется в июле. За год отмечается в среднем 38 дней.

Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с. Особенности физико-географического положения территории и атмосферной циркуляции обусловливают ветровой режим района изысканий. В холодный период года над большей частью Восточной Сибири устанавливается область высокого давления воздуха – Сибирский антициклон, поэтому здесь преобладает малооблачная погода со слабыми ветрами.

Над территорией господствуют ветры северо-западного и юго-восточного направлений. В зимний период преобладают юго-восточные, а летом северо-западные ветры. Максимальная средняя скорость ветра зимой 3,6м/с, летом 3м/с. Наибольшая скорость ветра 1раз в год может достигать 18м/с, в 5лет 22м/с, в 15 лет- 25м/с. Наиболее ветреные месяцы апрель и май /до 3,4-3,5м/с.

В зимний период при антициклоническом характере погоды над рассматриваемым районом наблюдается большая повторяемость штилей. В январе, феврале она составляет соответственно  42 %. Для Алгатуйского муниципального образования характерна и метелевая деятельность, которая обусловлена вторжением арктических масс, как правило, полярных циклонов. Метели наблюдаются в течение всего холодного периода. В декабре, январе средняя продолжительность метелей наибольшая.

3.2. Рельеф, геологическое строение

Территория Алгатуйского муниципального образования находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины. Южную часть территории муниципального образования занимают хребты Восточного Саяна, возвышающиеся на 1300м - 1700м; северную - Иркутско-Черемховская равнина с абсолютными отметками 500м - 600м.

Предгорья Восточного Саяна слагают протерозойские образования, состоящие из песчано-сланцевых толщ с прослоями известняков, доломитов, гнейсов, кварцитов, переслаивающихся с эффузивными и туфогенными породами. Восточный Саян в пределах образования представляет систему хребтов, ориентированных преимущественно в северо-западном направлении, наибольшей высоты он достигает у южной границы, где расположена наивысшая точка с абсолютной отметкой 2514м. С севера среднегорные (1400м - 1500м) поднятия обрамляются зоной низкогорья (600м - 700м).

В наиболее высоком поясе среднегорья (2000м) вершины хребтов имеют формы гребней с крутыми склонами (20 - 30°) и глубоко врезанными (до 600м) долинами. Пологоволнистые платообразные поверхности водоразделов, расположенные на высоте более 1500м, горные склоны покрыты каменистыми россыпями и осыпями, образующимися в результате развития процессов физического выветривания, широко проявляется солифлюкция.

В полосе низкогорья преобладают сглаженные вершинные поверхности, покрытые элювиально-делювиальными отложениями.

Иркутско-Черемховская равнина соответствует тектонической депрессии, протягивающейся вдоль предгорья Восточного Саяна и выполненной кайнозойскими озерно-аллювиальными осадками. В сложении аллювия низких террас отмечается двучленное строение: нижняя маломощная часть представлена гравийно-галечным материалом с песком, а верхняя имеет песчано-суглинистый состав со следами мерзлотных процессов (мерзлотные и криогенные деформации).

В предгорной части пойму слагают осадки преимущественно суглинисто-глинистого состава с примесью галечников, к северу в их составе увеличивается количество гравийно-галечного материала.

На рассматриваемой территории имеются речные долины и понижения (между увалами, кряжами и т.п.), которые называются падями и распадками. Рельеф поселения, как всего Средне-Сибирского плоскогорья (и его Иркутско-Черемховской равниной), испытывает неотектонические движения в виде медленных поднятий или опусканий участков земной поверхности. Эти движения иногда сопровождаются землетрясениями, очаги которых располагаются в Прибайкалье или в Восточном Саяне; максимальная сила возможных землетрясений здесь оценивается до 7 баллов (по шкале Рихтера).

3.3. Почвы, растительность и животный мир

Формирование почвенного покрова Алгатуйского муниципального образования происходит в условиях континентального климата, расчлененного рельефа, разнообразных по генезису и составу почвообразующих пород, под различными типами растительности. На обширных пространствах Иркутско-Черемховской равнины почвообразующими являются суглинисто-глинистые отложения большой мощности.

В гольцово-тундровом поясе Восточного Саяна среди скальных выходов и каменистых россыпей распространены высокощебнистые маломощные горно-тундровые почвы. Под редколесьями они чередуются с тундровыми оподзоленными, горнолесными перегнойными и мерзлотно-болотными почвами.

В горно-таежном поясе почвы подзолистые, торфяно-перегнойные мерзлотные, бурые грубогумусовые. Дерново-карбонатные оподзоленные почвы свойственны предгорьям. В предсаянской части Иркутско-Черемховской равнины распространены мерзлотно-болотные и мерзлотно-луговые почвы. На приподнятых участках речных террас, в сухих ложбинах развиты сезонно-мерзлотные лугово-черноземные почвы. Они образуют сложные комплексы внутренних дельт.

Лишь незначительная часть почв под лесами обладает хорошим естественным плодородием, но и их освоение не рекомендуется из-за почвозащитной, водоохраной и рекреационной функций лесов. Большая же часть почв под лесами - дерново-подзолистых, серых лесных маломощных и короткопрофильных - имеет низкое и очень низкое естественное плодородие. Лесосводкой в них практически полностью уничтожаются наиболее ценные для сельскохозяйственных культур почвенные горизонты. Воссоздание плодородия требует больших усилий и крупных затрат. Более рентабельно на лесных почвах в естественном состоянии осуществлять недолговременные выпасы скота.

В Алгатуйском муниципальном образовании преобладают леса, значительные площади занимают болота, горные тундры и высокогорные редколесья. В составе лесов на склонах Восточного Саяна доминирует кедр, встречаются пихта, ель, лиственница. Весьма важной особенностью кедровников представляется развитие в них ягодных кустарничков - брусники, черники. На равнине распространены светлохвойные леса из сосны и лиственницы, ель встречается лишь по заболоченным долинам. Значительная часть равнинных лесов сведена и заменена сельскохозяйственными угодьями.

На равнине среди сельскохозяйственных угодий сохранились светлохвойные леса. В южной части это подтаежные сосновые и лиственнично-сосновые бруснично-разнотравные леса с голубикой, подлеском из ольховника, на хорошо дренированных склонах подлесок не развит, а в травяно-кустарничковом покрове доминирует брусника, богато представлено разнотравье. На крайнем севере на поверхностях небольших трапповых плато Ангарского кряжа распространены южно-таежные сосновые и лиственнично-сосновые травяные леса. Березняки занимают небольшие площади и представляют собой начальные стадии восстановления сосновых лесов. Темнохвойные леса в северной части района занимают меньшую часть лесопокрытой площади. Размещены они по долинам рек и ручьев, в нижних частях склонов и представлены почти исключительно ельниками, кедровники и пихтарники встречаются в виде отдельных фрагментов.

Залесенные участки Иркутско-Черемховской равнины имеют важное почвозащитное и водоохранное значение.

Животный мир Алгатуйского муниципального образования довольно разнообразен. Здесь обитают тетерев, кряква, филин, а также различные виды млекопитающих.

3.4. Гидрологические условия

Земли водного фонда Алгатуйского муниципального образования состоят из рек: Манут (включая Хараманут),  Малый Манут, Алгатуй, Шараманут, Туба, ручьёв: Кедровый Ключ, Малый Сахой а так же прочих ручьёв и озёр различной протяжённости и площади.

Характеристика водных объектов

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (км) | Площадь (кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Река Манут (Хараманут) | 19,441 | 0,02 |
| 2. | Река Мал. Манут | 18,560 |  |
| 3. | Река Алгатуй | 12,562 | 0,33 |
| 4. | Река Шараманут | 11,232 |  |
| 5. | Ручей Кедровый Ключ | 5,963 |  |
| 6. | Река Туба | 5,920 | 0,01 |
| 7. | Ручей Мал. Сахой | 2,087 |  |
| 8. | Прочие ручьи | 46,837 |  |
| 9. | Прочие озёра |  | 0,19 |

3.5 Природная радиация

В 2010 году на территории Иркутской области радиационных аварий, способных повлиять на радиационную обстановку, не произошло.

Основными источниками облучения населения на территории поселения остаются природные и медицинские источники ионизирующего излучения.

Фактором, определяющим современные дозовые нагрузки населения, является присутствие в воздухе жилых и рабочих помещений радона – радиоактивного газа природного происхождения.

По данным Иркутского межрегионального территориального управления федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 2011 году на территории Тулунского муниципального образования уровень радиации не достигал критических значений и находился в пределах естественного фона.

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах административных границ Алгатуйского муниципального образования месторождения твердых полезных ископаемых не обнаружены.

По данным Иркутского территориального центра государственного мониторинга геологической среды (ИТЦ ГМГЦ) в настоящее время в Тулунском районе разведены и стоят  на государственном учёте месторождения питьевых подземных вод.

Сведения о месторождениях питьевых подземных вод

Таблица 4.1

| № | Наименование | Запасы, тыс. м3/сут. | Наименование водозабора (местоположение) | Координаты центра месторождения или участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алгатуйское, 1 участок Мугунский | 0,030 | Бетоно-растворный узел Мугунского разреза (п. Алгатуй) | 54°22´25˝ 100°13´30˝ |
| 2 | Алгатуйское, 2 участок Мугунский | 0,010 | Промплощадка Мугунского разреза (п Алгатуй) | 54°25´00˝ 100°11´20˝ |
| 3 | Алгатуйское, участок Алгатуйский | 5,800 | Мугунский разрез (п. Алгатуй) | 54°24´30˝ 100°11´30˝ |

4.2. Лесосырьевые ресурсы

Наибольшую площадь территории  Алгатуйского муниципального образования занимают леса. Тулунское лесничество в границах Алгатуйского муниципального образования составляет 30977,77 га.

На территории Алгатуйского муниципального образования действуют Икейское участковое лесничество (Икейская дача, Технический участок № 11 (колхоз «Коммунист»), Будаговское участковое лесничество (Будаговская дача, Технический участок № 5 (колхоз им. Парижской коммуны), Тулунское участковое лесничество (Технический участок № 14 (Тулунский совхоз-техникум, кв. 1-29).

По лесорастительному районированию, утверждѐнному приказом Минсельхоза РФ от 04.02.2009 г. № 37, Будаговское лесничество относится к Приангарскому лесному району таёжной лесорастительной зоны и к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной лесорастительной зоны.

Распределение территории участковых лесничеств по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов приведены в таблице 4.2.

В соответствии со статьей 25 ЛК РФ, использование лесов может быть следующих видов:

- заготовка древесины;

- заготовка живицы;

- заготовка и сбор не древесных лесных ресурсов;

- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

- осуществление рекреационной деятельности;

- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

- переработка древесины и иных лесных ресурсов;

- осуществление религиозной деятельности;

- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 ЛК РФ.

Структура Тулунского лесничества в границах

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Наименование дач и технических участков | Муниципальное образование | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Икейское | Икейская дача | Алгатуйское | 25669,09 |
|  |  | Технический участок № 11 (колхоз «Коммунист») |  | 334,47 |
| 2. | Будаговское | Будаговская дача | Алгатуйское | 3039,81 |
|  |  | Технический участок № 5 (колхоз им. Парижской коммуны) |  | 1831,44 |
| 3. | Тулунское | Технический участок № 14 (Тулунский совхоз-техникум, кв. 1-29) | Алгатуйское | 102,96 |
| Итого: | 30977,77 |

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Таблица 4.3

| Целевое назначение лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
|  | всего в границах Перфиловского муниципального образования |
| I. Защитные леса | - |
| II. Эксплуатационные леса | 30977,77 |
| III. Резервные леса | - |
| Всего | 30977,77 |

Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов

Таблица 4.4

| № п/п | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| I | Защитные леса | Сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций – ЛК РФ, ст. 17, ч. 4. Исключение из этого правила применяется для размещения линейных сооружений путем прорубки полос шириной не более 25 м, определенной в соответствии с требованиями технических (строительных) регламентов в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов – Особенности*, п. 35. Запрещается: создание лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п. 29; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений – пункт 16 Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 85. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не допускается – Особенности, п. 30. |
| 1. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса – ЛК РФ, ст. 105, ч. 1. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6 предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. На момент заключения контракта по внесению изменений в лесохозяйственные регламенты этот порядок не установлен. |
| а) | зеленые зоны | Запрещаются (ст. 105, ч. 5 ЛК РФ): 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разработка месторождений полезных ископаемых; 4) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Изменение границ зеленых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается (ст. 105, ч. 6 ЛК РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении, агротехнический уход за лесными культурам и осуществляются без применения токсичных химических препаратов – Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок высокой и очень высокой интенсивности при формировании и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов, которые могут занимать площадь соответственно не более 20 - 25% и 10 - 15% общей площади лесного участка. Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения лесов – Особенности, п. 24 |
| 2. | Ценные леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах нерестоохранные полосы лесов | Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления правового режима зон с особыми условиями использования территории, на которых расположены соответствующие леса. Площадь участка сплошной рубки, включая сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине лесосеки не более 100 м., при протяженности ее равной не более одной трети участка (по ширине и длине), выполняющего определенные целевые функции или примыкающего к непокрытым лесной растительностью землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1; Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за исключением санитарных рубок, интенсивность которых для вырубки погибших, поврежденных и малоценных насаждений может достигать очень высокой интенсивности, устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки ухода высокой и очень высокой интенсивности могут проводиться также при необходимости формирования молодняков в лесах орехово-промысловых зон – Особенности, п. 26. |
| II | Эксплуатационные леса | Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК РФ, ст. 108, ч. 2 |

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, утвержденные приказом Минсельхоза России от 06.11.2009 г. № 543 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15793).

Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 4.4.

Виды ограничений использования лесов

Таблица 4.5

| Виды использования лесов | Ограничения |
| --- | --- |
| Заготовка древесины | При заготовке древесины не допускается: - использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и лесных дорог; - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосек, захламление лесов промышленными и иными отходами; - проведение рубок спелых, перестойных лесных насаждений с участием кедра в составе древостоя 30% и более от общего запаса древесины; |
| Заготовка древесины | - отвод и таксация лесосек по результатам визуальной оценки лесосек; - проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более 50%, выборочных санитарных рубок более 70%; - уничтожение или повреждение объектов лесной инфраструктуры; - уничтожение особей видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, а также мест их обитания; - проведение рубок лесных насаждений без проведения очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно с заготовкой древесины; - оставлять без сноса возведенные постройки, сооружения, установки и приспособления. Запрещается: - оставление деревьев, предназначенных для рубки - недорубов, а также завалов и срубленных зависших деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего сохранению; - уничтожение или повреждение граничных, квартальных, лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на деревьях и пнях; - рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе источников обсеменения и плюсовых деревьев; - при проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений уничтожение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса; - сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным палом. |
| Заготовка живицы | Не допускается проведение подсочки: - лесных насаждений в очагах вредных организмов до их ликвидации; - лесных насаждений, поврежденных и ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров, вредных организмов и других негативных факторов; - лесных насаждений в лесах, где в соответствии с законодательством запрещается проведение сплошных или выборочных рубок спелых и перестойных лесных насаждений в целях заготовки древесины; - постоянных лесосеменных участков, лесосеменных плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных куртин и полос; - сосновых лесных насаждений, произрастающих на заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных насаждений с применением серной кислоты. Запрещается превышение общей ширины межкарровых ремней на стволах деревьев и предельно допустимых значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки и желобка. |
| Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов | Запрещается использовать для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, признаваемые наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом, а также включенных в перечень видов, заготовка которых запрещена в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.03.2007 г. № 162. Не допускается: - заготовка пневого осмола на берегозащитных и почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0; - рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; - сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов. |
| Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений | Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии Федеральным законом от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ. Не допускается: - осуществлять использование лесов способами, ведущих к истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, водных объектов; - рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а также применение способов, приводящих к их повреждению; - вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и лесную подстилку, уничтожать старые грибы; - превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых каналов при заготовке березового сока; - при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с корнями, повреждать листья и корневища папоротника; - заготавливать лекарственные растения в объемах, не обеспечивающих своевременное восстановление растений и воспроизводство запасов сырья. |
| Осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения охотничьего хозяйства (п.3 ст. 105 ЛК РФ). При ведении охотничьего хозяйства не допускается: - нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека; - осуществление биотехнических мероприятий способами, вызывающими возникновение эрозии почв, негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов; - нарушение прав и законных интересов других лиц, использующих леса для других целей, предусмотренных лесным законодательством. |
| Ведение сельского хозяйства | Запрещается использование лесов зеленых зон для ведения сельского хозяйства за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведения изгородей в целях сенокошения и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 ЛК РФ). При ведении сельского хозяйства не допускается: - ограничение прав граждан на свободное и бесплатное посещение лесов; - негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также на состояние водных и других природных объектов, возникновение эрозии почв; - использование для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых лесной растительностью земель после проведения на них лесовосстановления. Пастьба скота запрещается: - на участках, занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным подростом до достижения им высоты, исключающей повреждение вершин скотом; - на селекционно-семеноводческих объектах; - на участках с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовзобновлению и лесовосстановлению хвойными породами; - на легкоразмываемых почвах; - пастьба коз запрещается на неогороженных лесных участках или без привязи. |
| Осуществление научно-исследовательской, образовательной деятельности | При использовании лесов для осуществления научно-исследовательской, образовательной деятельности, запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление предоставленного лесного участка и территории за его пределами строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным маршрутам вне дорог за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление рекреационной деятельности | При использовании лесов для осуществления рекреационной деятельности запрещается: - осуществление рекреационной деятельности способами, наносящими вред окружающей среде и здоровью человека; - препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При осуществлении рекреационной деятельности в лесах не допускается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление площади предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Создание лесных плантаций и их эксплуатация | Согласно п. 4 приказа МПР России от 22.01.2008 г. № 13 использование ценных лесов и лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, в целях создания лесных плантаций не допускается. |
| Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений | Согласно п. 16 приказа МПР России от 10.04.2007 г. № 88 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений» запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участков лесов. Запрещается для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных растений использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области. |
| Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых | Запрещается использование лесов зеленых зон для разработки месторождений полезных ископаемых. При обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. При выполнении работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых запрещается: - валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной растительности с помощью бульдозеров, захламление древесными остатками приграничных полос и опушек; - повреждение стволов и скелетных корней опушечных деревьев; - хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний период без специальных мер защиты; - затопление и длительное подтопление лесных насаждений; - захламление лесов строительными, промышленными, древесными, бытовыми и иными отходами, мусором; - загрязнение лесов химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам. |
| Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов | Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации |
| Строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов | При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных дорог не допускается нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных процессов. При осуществлении строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов запрещается: - повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами предоставленного лесного участка; - захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Переработка древесины и иных лесных ресурсов | В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных лесах запрещается размещение объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры. При использовании лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов не допускается: - проведение работ и строительство сооружений, вызывающих нарушение поверхностного и внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков; - захламление предоставленного лесного участка и прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины и иными видами отходов; - загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами химическими и радиоактивными веществами; - проезд транспортных средств и иных механизмов по произвольным, не установленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. |
| Осуществление религиозной деятельности | Запрещается: захламление участка бытовыми отходами, проезд транспорта по произвольным маршрутам; повреждение лесных насаждений. |

4.3 Сельскохозяйственные ресурсы

Согласно Схеме территориального планирования Иркутской области Тулунский район относится к числу районов с высокой эффективностью сельхозпроизводства.

По природно-экономическим условиям на территории Иркутской области в сельском хозяйстве Тулунский район относится к III зоне - зерноводческая с развитым производством картофеля и молочно-мясным направление, свиноводством (схема «Природно-экономические зоны в сельском хозяйстве Иркутской области»).

На территории Алгатуйского сельского поселения сельскохозяйственных предприятий нет.

РАЗДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1 Функциональный профиль

Развитие Алгатуйского поселения с момента заселения в конце XIX века было связано с вводом в строй Восточно-Сибирской железной дороги. Населенные пункты формировались, как населенные места, в течение достаточно продолжительных периодов.

С образованием 28 июня 1926 г. Тулунского района стали развиваться организационно-хозяйственные и обслуживающие функции. На его территории развивалось сельское хозяйство, учреждения поселенческого значения, учреждения здравоохранения и учебные заведения специального образования, обеспечивающие потребности поселения.

Постепенно муниципальное образование приобрело функциональный профиль индустриально-аграрного поселения района, основные отрасли которого стали угледобывающая промышленность и сельское хозяйство. Он сохраняется до настоящего времени и принимается до конца расчетного срока генерального плана.

5.2 Обслуживающие виды деятельности

К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности населения Алгатуйского муниципального образования.

Функциональный профиль Алгатуйского муниципального образования в настоящее время

сельское хозяйство и угледобывающая промышленность.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Численность занятых в экономике (число работников всех организаций распложенных на территории сельского поселения с учётом занятых индивидуально-трудовой деятельностью,  в фермерских хозяйствах, а также занятых в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство, производством товаров и услуг для реализации). Количество безработных 2,4 %.

Занятость населения обеспечивается бюджетной сферой и ведением населением личных подсобных хозяйств.

Основу экономики на территории поселения на данном этапе формирует промышленность, которую представляют два филиала угледобывающей отрасли, занимающиеся разработкой  и  реализацией угля на территории поселения - Филиал «Разрез Мугунский» и Филиал  «Разрез Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь».

К числу предприятий связи относятся ФГУП «Почта России».

На территории поселка размещаются организации поселенческого значения – администрация Алгатуйского муниципального образования.

Численность трудовых ресурсов в различных сферах деятельности

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.1

| Сфера трудоустройства | Исходный год (2012 г.), тыс. чел. | I очередь (2022 г.), тыс. чел. | Расчетный срок (2032 г.), тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| ФАПы, участковые больницы | 0,02 | 1,6 | 0,03 | 1,5 | 0,04 | 1,5 |
| Клубы, библиотеки | 0,01 | 1,0 | 0,01 | 0,9 | 0,02 | 0,9 |
| Администрация | 0,01 | 0,9 | 0,01 | 0,8 | 0,02 | 0,8 |
| Производство | 0,11 | 8,1 | 0,12 | 8,8 | 0,13 | 9,1 |
| Другое | 0,04 | 3,3 | 0,05 | 3,4 | 0,06 | 3,4 |
| Всего | 0,19 | 14,9 | 0,22 | 15,4 | 0,27 | 15,7 |

Основой для развития большинства отраслей служит платежеспособный спрос населения. Перспективы развития поселения (развитие промышленности строительных материалов, организация малых сельхозпредприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, туристско-рекреационного обслуживания), строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (строительство магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания), заложенных администрацией Алгатуйского муниципального образования в качестве приоритетов социально-экономического развития поселения до 2022 г., позволяют прогнозировать рост уровня жизни значительной части жителей.

Оценка развития Алгатуйского  муниципального образования показывает, поселение имеет очень слабое социально- экономическое развитие территории, практически отсутствует промышленное производство, то занятость населения обеспечивается бюджетной сферой и ведением населением личных подсобных хозяйств.

Ограниченность мест приложения труда, влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте, и как следствие отток квалифицированных кадров. Перспективы развития рынка труда сельского поселения могут быть связаны как с дальнейшим развитием рекреационного и этнотуризма, так и с возможным размещением на территории муниципального образования обрабатывающих производств.

В связи с этим необходимо искать пути по созданию новых производств  различных форм собственности и увеличению доходов населения.

В рамках  Программы социально-экономического  развития муниципального  образования Тулунский район на 2011 - 2015 годы, рассматривается:

1. Реализация приоритетного  направления как сохранение объемов  производства - на  территории Алгатуйского сельского поселения,  путем  заключения соглашений между Тулунским  угольным  разрезом и  руководством СУЭК о социально-экономическом  сотрудничестве с включение  пунктов:

- сохранение  рабочих  мест;

- увеличения  заработной  платы;

- заключение коллективных  трудовых договоров с коллективом  предприятия.

2. Создание малых  предприятий по  переработке леса  на  территории сельского поселения.

3. Дальнейшее развитие КФХ, увеличение объемов продукции животноводства (строительство  животноводческих  ферм,  увеличение  поголовья  животных).

4. Дальнейшее исполнение Программы по развитию малого бизнеса на территории Тулунского  района с задействованием всех поселений.

В рамках Программы социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, Тулунскому району отводится роль обеспечения эффективного использования природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в условиях устойчивого роста экономики Иркутской области и повышения качества жизни населения.

Внимание администрации Тулунского района будет сосредоточено на активное вовлечение в хозяйственный оборот углей малых и средних месторождений при наличии приемлемого уровня параметров социальной, бюджетной и экономической эффективности. Развитие предприятий угольной промышленности (Мугунский разрез общества с ограниченной ответственностью «Востсибуголь»). Освоение Булюшкинского титанового месторождения, Большетагнинского и Белозиминского месторождений ниобия и тантала.

Для поддержания аграрного статуса Тулунского района, главным направлением повышения доходов будет создание базового хозяйства областного агротехнопарка для территорий центральной лесостепной зоны по развитию животноводства, производства зерна, картофеля, овощей.

В комплексе мер по поддержке сельского хозяйства особую актуальность имеет организация системы эффективного сбыта сельскохозяйственной продукции и дальнейшее наращивание мощностей ее малой переработки.

5.3 Население

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, состояние рынка труда.

Численность постоянного населения Алгатуйского муниципального образования и населенных пунктов, входящих в его состав, приведена в соответствии с окончательными итогами Всероссийской переписи согласно данным Иркутскстата на 1 января 2012 года.

Численность населения Алгатуйского муниципального образования – сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 1255 человек, что соответствует примерно 4,6 % от общей численности населения Тулунского района. Плотность населения 4,0 чел /кв. км.

Основные характеристики расселения

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.2

| № п/п | Муниципальные образования | Численность постоянного населения, чел. | Площадь муниципального образования, кв. км | Плотность населения чел./кв. км | Количество населенных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Алгатуйское муниципальное образование | 1255 | 312 | 4,03 | 1 |

Численность населения по населенным пунктам

Алгатуйского муниципального образования

Таблица  5.3

| Показатель | с. Алгатуй | Итого |
| --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 1255 | 1255 |

За последние несколько лет на данной территории наблюдается естественная убыль населения. Численность населения упала более чем на 15%.

Снижение численности вызвано продолжающимся миграционным оттоком. Многочисленное население Алгатуйского муниципального образования составляют русские, белорусы, украинцы и другие народы и народности.

Большой процент населения Алгатуйского муниципального образования составляют население трудоспособного возраста.. Из-за нехватки рабочих мест часть трудоспособного населения в поселении, или, являясь временно безработными ведут личное подсобное хозяйство. Но, учитывая, что за последние два года поголовье скота уменьшилось, развитие подсобных хозяйств  незначительное. Сейчас наблюдается тенденция к росту поголовья скота в личных подсобных хозяйствах.

Характеристика демографического потенциала

Алгатуйского муниципального образования (за 2012 г.)

Таблица 5.4

| № п/п | Показатели | 2012 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 1255 |
| 2 | Миграционный прирост (убыль), чел. | 79/51 |

Уменьшение численности работающих и увеличение количества безработных происходит за счет сокращения бюджетных мест.

Для организации малых предприятий по переработке продукции сельского хозяйства и торгово-закупочных кооперативов трудовых ресурсов достаточно.

Пути решения - организовывать открытие новых предприятий различных форм собственности.

На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Прогнозирование численности населения Алгатуйского сельского поселения производилось исходя из существующего социально-экономического положения, намечаемых мероприятий по дальнейшему его развитию.

Проектная численность населения была определена, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и трудноизменяема. То есть, негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения сельского поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, в определенной мере определяться общегосударственной миграционной политикой, расширением мест приложения труда на селе, совершенствованием социальной инфраструктуры поселения и условий проживания.

Прогноз проектной численности населения

Проектом предполагается, что к моменту первой очереди и к концу расчётного срока численность населения  муниципального образования будет увеличиваться.

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом  предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N* (1 + n / 100)Т , где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Расчетный срок (20 лет):

с. Алгатуй

Н = 1255 (1 + 1 / 100)20 = 1531 человек;

Всего по Алгатуйскому муниципальному образованию:

Н = 1255 (1 + 1 / 100)20 = 1531 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ.

Определяющими факторами формирования населения на период до расчетного срока генерального плана приняты небольшой естественный прирост и миграционный приток населения, обусловленный созданием новых рабочих мест. Поскольку значительную часть мигрантов обычно составляют молодые люди в трудоспособном возрасте, это позволяет смягчить рассмотренные негативные тенденции динамики населения и прогнозировать относительную стабилизацию его демографической структуры.

5.4. Использование территории

5.4.1. Существующее использование территории

Территория Алгатуйского муниципального образования в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Тулунского района Иркутской области» № 92-оз от 16 декабря 2004 г.,  составляет 31166,83 га.

Наибольшую площадь территории Алгатуйского МО занимают земли лесного фонда - 28462,47 га. или 91,32 %  территории поселения, на  земли сельскохозяйственного назначения – 169,78 га или 0,54 % территории поселения. Застроенные территории занимают 118,49 га, или 0,38 % площади поселения.

Сведения о наличии и распределении земель по категориям

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.5

| Наименование объекта | Площадь (га) |
| --- | --- |
| Всего земель в административных границах | 31166,83 |
| Земли населенных пунктов | 118,49 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 169,78 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 2361,56 |
| Земли лесного фонда | 28462,47 |
| Земли водного фонда | 54,53 |

Существующее использование территории Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.6

| Население 1255 чел. Территории | Алгатуйское муниципальное образование (га) | с. Алгатуй | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | 21,05 | 21,05 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 124,78 | - | 124,78 |
| Общественные учреждения и предприятия обслуживания, спортивные сооружения | 6,24 | 6,24 | - |
| Озелененные территории общего пользования | 4586,24 | 41,88 | 4544,36 |
| Территории объектов транспортной инфраструктуры | 89,46 | - | 89,46 |
| Территории объектов инженерной инфраструктуры | 0,84 | - | 0,84 |
| Зона производственного и коммунально – складского назначения | 2269,55 | 1,91 | 2267,64 |
| Зона специального назначения | 3,62 | - | 3,62 |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 45 | - | 45 |
| Зона лесов | 23965,52 | 47,41 | 23918,11 |
| Зона водных объектов | 54,53 | - | 54,53 |
| Зона объектов культурного наследия | - | - | - |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 31166,83 | 118,49 | 31048,34 |

Анализ современного использования территории Алгатуйского муниципального образования позволяет сделать вывод о его не высокой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Преобладающую часть площади поселения занимают территории леса (23965,52 га или 76,89 %) и озелененные территории общего пользования (4586,24 га или 14,72 %), однако довольно-таки весомый процент приходится на зону производственного и коммунально-складского назначения (2269,55 га или 7,28 %), основную площадь которого занимает Мугунский буроугольный разрез и прилегающая к нему промышленная зона.

Существующее использование территории Алгатуйского муниципального образования отражено в Таблице 5.7.

5.4.2. Планируемое использование территории

Планируемое использование территории Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.7

| Население 1531 чел. Территории | Алгатуйское муниципальное образование (га) | с. Алгатуй | вне границ населенного пункта |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая зона | 84,32 | 84,32 | - |
| Сельскохозяйственные угодья | 124,78 | - | 124,78 |
| Общественные учреждения и предприятия обслуживания, спортивные сооружения | 6,24 | 6,24 | - |
| Озелененные территории общего пользования | 4544,82 | 40,39 | 4504,43 |
| Территории объектов транспортной инфраструктуры | 89,46 | 0,45 | 89,01 |
| Территории объектов инженерной инфраструктуры | 1,13 | 0,29 | 0,84 |
| Зона производственного и коммунально – складского назначения | 2269,55 | 12,71 | 2256,84 |
| Зона специального назначения | 3,62 | - | 3,62 |
| Зона объектов сельскохозяйственного назначения | 45 | - | 45 |
| Зона лесов | 23943,38 | 21,4 | 23921,98 |
| Зона водных объектов | 54,53 | 0,15 | 54,38 |
| Зона объектов культурного наследия | - | - | - |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТА | 31166,83 | 165,95 | 31000,88 |

5.4.3. Предложение по изменению границ населенных пунктов

В Алгатуйское  муниципальное образование входят единственный населенный пункт:, село Алгатуй, которое так же  является административным центром одноимённого муниципального образования.

Площадь с. Алгатуй в существующих границах – 118,49 га. Проектом предусматривается изменение границ населенного пункта с учетом границ кадастровых кварталов и произведенных землеотводов. Планируется расширение границ в западном, южном и юго-восточном направлении с включением в границы землеотводов для индивидуального жилищного строительства, объектов рекреации и исключение из границ  в основном земель лесов, с переводом их в земли лесного фонда.

Перспективное развитие с. Алгатуй  получит также за счет внутренних территориальных резервов. Площадь населенного пункта после изменения границ составит – 165,95 га.

Генеральным планом предусматривается развитие села за счет внутренних резервов, с учетом резервирования территорий для размещения жилого фонда.

## Изменение границ населенных пунктов Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.8

| № п/п | Наименование населенного пункта | Существующая территория (га) | Земли, в отношении которых осуществляется процедура перевода в иную категорию | Территория в проектируемых границах (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее использование | Проектное использование | Площадь территории (га) | Планируемая категория земель |  |
| 1 | с. Алгатуй | 118,49 | Участки для расширения населенного пункта | 165,95 |
|  |  |  | Земли природного ландшафта | Земли природного ландшафта | 3,87 | Земли населенных пунктов |  |
|  |  |  | Земли лесов | Земли лесов | 6,06 |  |  |
|  |  |  | Земли коммунально-складского назначения | Земли коммунально-складского назначения | 10,77 |  |  |
|  |  |  | Земли водных объектов | Земли водных объектов | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Земли застройки индивидуальными жилыми домами | Земли застройки индивидуальными жилыми домами | 50,23 |  |  |
|  |  |  | Земли транспорта | Земли транспорта | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Земли инженерной инфраструктуры | Земли инженерной инфраструктуры | 0,29 |  |  |
|  |  |  | Участки, исключаемые из населенного пункта |  |
|  |  |  | Земли природного ландшафта | Земли природного ландшафта | 0,79 | Земли лесного фонда |  |
|  |  |  | Земли лесов | Земли лесов | 23,51 |  |  |
|  |  |  | Земли застройки индивидуальными жилыми домами | Земли застройки индивидуальными жилыми домами | 0,06 |  |  |
|  | Итого: | 118,49 |  |  |  |  | 165,95 |

5.5.Функциональное зонирование территории

Генеральным планом предусматривается четкое зонирование проектируемой территории на зоны различного функционального значения с учетом функциональных и транспортных связей этих частей между собой и соблюдением экологических, экономических, санитарных, архитектурных и других требований, направленных на обеспечение благоприятных условий для отдыхающих, расселения постоянного населения, охраны природы.

В процессе работы над генеральным планом была проведена оценка территории, в результате чего были выявлены участки благоприятные по всем показателям, которые и определили характер функционального зонирования.

На проектном плане выделяются следующие виды функциональных зон:

Жилые территории

Ж-1 Зоны застройки индивидуальными жилыми домами

Ж-3 Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами

Общественно-деловые территории

ОД-1 Зона объектов общественно-делового назначения

Производственные территории

П-1 Зона производственных объектов

П-2 Зона объектов коммунально-складского назначения

Территории сельскохозяйственного использования

СХ-1 Зона сельскохозяйственных угодий

СХ-2 Зона сельскохозяйственных объектов

Территории рекреационного назначения

Р-1 Зона природного ландшафта

Р-2 Зона лесов

Р-3 Зона иного назначения, в соответствии с местными условиями

Территории специального назначения

СН Территории, связанные с захоронениями

Территории объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

И   Зона объектов инженерной инфраструктуры

Т   Зона объектов транспортной инфраструктуры

Функциональные зоны могут включать в себя территории общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами.

5.6. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

5.6.1. Жилищный фонд

1. Существующее положение

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Жилищный фонд  Алгатуйского муниципального образования составляет 38,40 тыс. кв. м, обеспеченность жильем – 30,5 м2 общей площади на одного жителя, что выше, чем в среднем по Иркутской области (19,9 м2/чел.).

Жилищный фонд большинство деревянный. Из них в частной собственности – 38,40 тыс. кв. м.

Жилищный фонд в основном имеет плохое состояние. Увеличение строительства нового жилья предполагает получение доходов на долгосрочной основе. Необходимые затраты на строительство инженерных коммуникаций представляют собой сложную задачу.

Проблемы

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства

Строительство нового жилья на свободных территориях.

Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Проектные предложения

- Размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства;

- Строительство разнообразных типов жилых домов для всех социальных групп населения;

- Комплексное освоение новых площадок с опереживающим строительством инженерной инфраструктуры;

- Строительство нового жилья на свободных территориях;

- Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

- Комплексная реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон на основе методов самоокупаемой реконструкции – надстройка дополнительных этажей в жилых домах и устройство мансард; ремонт и реконструкция инженерных сетей и транспортных проездов; модернизация зданий, применение ресурсосберегающих технологий и повышение энергоэффективности зданий; повышение застройки при соблюдении нормативных требований к качеству среды и обеспеченности зелеными насаждениями, детскими и спортивными площадками;

- Запрещение нового жилищного строительства в санитарно-защитных зонах предприятий;

- Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

Жилищное строительство на расчётный срок

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчёты необходимого нового жилищного строительства на территории Алгатуйского муниципального образования, с учётом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объёмы перспективного жилищного строительства просчитаны с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельной квартирой либо отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищная обеспеченность на расчётный срок принята в размере 30 м2/чел, на первую очередь строительства – 28 м2/чел. Убыль ветхого фонда в течение проектного периода не предусматривается.

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Объем нового жилищного строительства в течение расчётного срока определён в размере – 5,62 тыс. м2, на первую очередь 5,62 тыс. м2.

Подробный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий по срокам проектирования

Таблица 5.9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчётный срок | В т. ч. I-я очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Проектная численность населения, всего | чел. | 1531 | 1386 |
| 3. | Средняя жилищная обеспеченность общ. пл., на конец периода, всего | м2/чел | 30 | 28 |
| 4. | Требуемый жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 45,9 | 38,8 |
| 5. | Существующий жилищный фонд, всего общ. пл. | тыс. м2 | 14,03 | 14,03 |
| 6. | Убыль жилищного фонда, всего общ. пл. | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 7. | Существующий сохраняемый жилищный фонд на конец периода, всего общ. пл. | тыс. м2 | 14,03 | 14,03 |
| 8. | Объём нового жилищного строительства, всего общ. пл. | тыс. м2 | 42,2 | 42,2 |
| 9. | Всего жилищный фонд на конец периода общей пл. | тыс. м2 | 56,2 | 56,2 |

Проектом предусматривается жилищное строительство, как на свободных территориях, так и в сложившейся застройке – за счёт модернизации существующего фонда и застройки высвобождающихся участков под ветхим фондом.

5.6.2. Социальная инфраструктура

В Алгатуйском муниципальном образовании достаточно учреждений, есть врачебная амбулатория, библиотека, отделение почтовой связи, отделение сбербанка. Близка к нормативному уровню обеспеченность общеобразовательными школами и клубными учреждениями. По другим видам объектов обслуживания уровень обеспеченности существенно ниже нормативного. В поселении отсутствуют предприятия бытового обслуживания и предприятия общественного питания.

Для оценки уровня развития сети объектов культурно-бытового обслуживания представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой. Однако следует учитывать, что разрабатывались они еще на методической основе плановой экономики и практически не были реализованы даже в тот период.

Дошкольные образовательные учреждения

На территории Алгатуйского муниципального образования функционирует одно дошкольное образовательное учреждение (МДОУ детский сад «Алгатуйский») в с. Алгатуй, общей площадью 2591,4 кв. м, мощность - 55, фактически число детей – 56. Детский сад имеет удовлетворительное состояние, требуется капитальный ремонт.

Расчётный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях - 45 мест на 1000 жителей.

Таким образом, потребность в дошкольных образовательных учреждениях Алгатуйского муниципального образования, составит:

- на первую очередь - 63 места;

- на расчётный срок - 69 мест.

Таким образом, исходя из современного положения, а также в связи с некоторым ожидаемым увеличением процента охвата детей дошкольными учреждениями в проектный период, потребность в этих учреждениях возрастёт.

План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017гг.) предусматривает открытие дополнительных разновозрастных групп на базе МДОУ «Алгатуйский».

Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» предусматривает строительство детского сада в с. Алгатуй на 20 мест.

Программа социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения на  2011-2015 гг. предусматривает проведение капитального ремонта в здании детского сада (замена системы тепло и водоснабжения).

## Общеобразовательные школы и внешкольные учреждения

## На территории Алгатуйского муниципального образования действует одна школа - Алгатуйская средняя школа, общей площадью 7193,2 кв. м, мощностью 650 человек, количество воспитанников -  175.

Расчётный норматив потребности в общеобразовательных учреждениях, составляет – 85 мест на 1000 жителей.

Таким образом, потребность в общеобразовательных учреждениях Алгатуйского муниципального образования составит:

- на первую очередь – 118 мест;

- на расчётный срок – 130 мест.

Исходя из расчётного норматива, емкость существующей школы будет обеспечивать население в общеобразовательных школах, в течение всего проектного периода. В связи с большим процентом износа здания школы необходимо провести ее капитальный ремонт.

Программа социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения на  2011-2015 гг. предусматривает:

- проведение текущего ремонта здания  Алгатуйской школы;

- ремонт фасада здания школы.

## Учреждения здравоохранения

К основным необходимым населению, нормируемым учреждениям здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

## На территории сельского поселения действует одна амбулатория в с. Алгатуй. Учреждение находится на первом этаже 2-х этажного панельного здания. Имеется отопление, канализация, электро и водоснабжение - централизованное. Техническое состояние хорошее (износ 15 %).

## Обеспеченность населения объектами здравоохранения, необходимые вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений, определяется органами здравоохранения и указывается в задании на проектирование (СНиП «Градостроительство…»). Оценка обеспеченности муниципальных образований учреждениями здравоохранения требует специального и достаточно специализированного медицинского исследования и в данной работе даётся только обзорно.

Основные направления развития системы здравоохранения

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

К основным целям и задачам национального проекта «Здоровье» относятся:

- укрепление первичного звена медицинской помощи: подготовка и переподготовка врачей первичной медико-санитарной помощи, осуществление денежных выплат медработникам первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи, укрепление материально-технической базы диагностической службы первичной медицинской помощи, скорой медицинской помощи;

- укрепление профилактической направленности здравоохранения и диспансеризации населения: профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявление и лечение больных ВИЧ, дополнительная иммунизация населения, обследование новорожденных детей, дополнительная диспансеризация, медицинская помощь женщинам при беременности и родах;

- улучшение доступности дорогостоящих и высокотехнологичных видов помощи: увеличение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, строительство новых центров высоких медицинских технологий, подготовка для этих центров высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, оснащение учреждений современным диагностическим оборудованием и санитарным автотранспортом.

В настоящее время отсутствуют долгосрочные прогнозы и перспективные нормативы обеспеченности учреждениями здравоохранения. В связи с этим, для расчёта перспективной потребности в основных учреждениях здравоохранения, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь, приняты нормативы, в соответствии с «Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Иркутской области на 2011 год». В данной программе определены следующие нормативы:

Таблица 5.10

| № п/п | Виды медицинской помощи | Норматив на 1000 чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | «По Программе», в год | Единовременный |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | 8962 посещения | 17,5 посещ./смену |
| 2. | Для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях | 1894 койкодня | 5,8 койкодня |

Расчет потребности в учреждениях здравоохранения на перспективу

Таблица 5.11

| № п/п | Учреждения образования | Современное состояние | Первая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещ./смену | - | 24 | 27 |
| 2. | Для стационарной медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях | - | 8 (койкодней) | 9 (койкодней) |

Данный расчёт носит условный характер, т.к. он основан на нормативах, принимаемых для расчета учреждений здравоохранения на 2011 г. и этот норматив периодически может пересматриваться. Приведённый расчёт потребности относиться лишь к учреждениям, функционирование которых должно быть обеспеченно государственной поддержкой. Кроме этого возможно, в зависимости от потребности, существование и платной медицинской помощи, как при государственных учреждениях, так и за счёт создания частных медицинских учреждений.

Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» предусматривает создание молочной в с. Алгатуй.

Программа социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения на  2011-2015 гг. предусматривает текущий ремонт амбулатории.

## Учреждения культуры и искусства

## На территории Алгатуйского сельского поселения функционирует МКУ «Центр культуры» в с. Алгатуй, общей площадью 450 кв. м. Техническое состояние плохое, требуется капитальный ремонт.

В целом, потребности в сфере досуга определяются возрастом, семейным положением, уровнем образования, исторически сложившимися национальными традициями и жизненным складом. При реформировании в условиях ограниченности средств учреждения культуры и искусства целесообразно объединять в едином комплексе  культурно-просветительских и физкультурно-оздоровительных учреждений (универсальный зал, клуб по интересам, массовая библиотека), в многофункциональном центре искусств и эстетического воспитания (клубы), в многофункциональном центре или универсальном зале (кинотеатр, видеозал, зал аттракционов и игровых автоматов, музейно – выставочный зал). Также их размещение возможно во встроенно-пристроенных помещениях.

## На территории Алгатуйского муниципального образования функционирует одна библиотека МКУ «Библиотека» в с. Алгатуй, общей площадью 20 кв. м. Техническое состояние учреждения имеет плохое состояние, требуется капитальный ремонт.

В соответствии с рекомендуемым нормативом, приведённым в «Методике…», (населённые пункты с числом жителей от 500 до 3000 человек должны иметь не менее одной библиотеки на населённый пункт), существующий уровень обеспеченности данными учреждениями культуры, соответствует нормативному показателю.

По количеству экземпляров, норматив в расчёте на 1000 жителей составляет 8 тыс. ед. хранения. В соответствии с нормативом, существующее количество книжных экземпляров будет соответствовать расчётному нормативу на протяжении всего расчётного срока  проекта.

Программа социально-экономического развития Алгатуйского сельского поселения на  2011-2015 гг. предусматривает обновление библиотечного фонда.

Объекты физической культуры и спорта

К нормируемым учреждениям физической культуры и спорта относятся стадионы и спортзалы, как правило, совмещённые со школами (повседневное обслуживание), бассейн – периодическое обслуживание.

В границах Алгатуйского муниципального образования, в с. Алгатуй имеется теннисный и хоккейный корты, спортивный комплекс «Муромец» и плавательный бассейн.

Расчет ориентировочной потребности в учреждениях физической культуры и спорта произведен в соответствии с («Методикой…»).

Расчет нормативной потребности в учреждениях физической культуры и спорта

Таблица 5.12

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | На 1000 чел. Населения | Расчетная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 общ. площ. | 7000 | 9751 | 10717 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 60 | 83 | 92 |

## Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального образования функционирует одно отделение почтовой связи – структурного подразделения ФГУП «Почта России».  На территории Алгатуйского сельского поселения работают несколько операторов сотовой связи (БВК, МТС, Билайн, МегаФон). В 2010 году несколько усилилась работа по установке АМС сотовой связи на территории Тулунского района.

В с. Алгатуй наиболее хорошая связь компании «Билайн».

Сотовой связью пользуется все желающее население. Качество связи хорошее. Услугами почтовой связи тоже может воспользоваться любой желающий.

Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Торговых точек на территории достаточно, население  имеет возможность приобрести все товары продовольственного  значения и промышленного производства, бытовое обслуживание по заказу населения.

На территории Алгатуйского муниципального образования имеются 6 торговых точек (5 магазинов, 1 киоск), 1 салон видеопроката.

Наиболее массовым из этих видов обслуживания являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для этих видов обслуживания не предусматриваются. Развитие данных отраслей происходит, и будет происходить по принципу сбалансирования спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет завесить от уровня жизни населения.

Государственные и муниципальные власти должны в некоторых случаях не допускать развития монополизма и регулировать монопольные цены, а также создавать условия для развития услуг необходимых населению. Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания Алгатуйского муниципального образования – повышение качества и улучшение условий жизни местного населения, повышение инвестиционной привлекательности поселения путём развития системы предоставления услуг и сервиса в нём.

Ниже приводятся расчёты рассматриваемых предприятий и учреждений на основе нормативов СНиП 2.07.01-89 (Актуализированная редакция, 2011).

Применение данных нормативов СНиПа в настоящих рыночных условиях достаточно условно. Практически вся сеть предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания является частной и кооперативной, поэтому ее развитие полностью определяется рыночными законами, и связана со спросом населения и рентабельностью функционирования учреждений.

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные условия, влияющие на направленность в деятельности этих предприятий для более полного удовлетворения потребностей населения. Например, за счет предоставления льгот по арендной плате за помещения и землю.

По территориальному принципу, учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчёта обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2,5-3 км).

На перспективу для муниципального образования актуальными направлениями развития отрасли должны стать организация оказания минимального набора услуг по ремонту и строительству жилья, гаражей, ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов, ремонту холодильного оборудования, телевизоров, обуви, одежды и др., а также организация «мульти-сервиса» – оказания в одном объекте нескольких видов услуг.

Ниже приведён расчёт потребности в предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Расчет потребности в предприятиях торговли, общественного питания

и бытового обслуживания

Таблица 5.13

| № п/п | Наименование норматива | Единица измерения | На 1000 чел. Населения | Расчетная потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Магазины | м2 торг. площ. | 300 | 416 | 459 |
| 2 | Предприятия обществ. питания | мест | 40 | 55 | 61 |
| 3 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Гостиницы | мест | 6 | 8 | 9 |

По данным Администрации Алгатуйского сельского поселения суммарная торговая площадь всех магазинов поселения составляет – 1138,3 м2. Таким образом, в настоящее время обеспеченность населения сельского поселения магазинами розничной торговли выше норматива.

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требуют расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в том числе с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» предусматривает строительство гостиницы в с. Алгатуй на 10 мест.

Обеспечение территории местами захоронения

В настоящее время на территории Алгатуйского муниципального образования нет кладбищ. На расчетный срок есть необходимость в строительстве кладбища.

Расчет потребности в кладбищах

Таблица 5.14

| Кладбища | Норматив (СНиПа 2.07.01-89*) на 1000 чел. | Потребность (га) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Традиционного захоронения | 0,24 га | 0,3 | 0,4 |

Проектное решение

# Расчет объектов первичного культурно-бытового обслуживания с. Алгатуй

Таблица 5.15

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жителей | Требуется на население 1531 чел. | Существующие сохраняемые объекты (расчетная мощность) | Дополнительная потребность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 45 | 69 | 56 (55) | 14 | - |
| Общеобразовательные школы | место | 85 | 130 | 175 (650) | - | - |
| Амбулатории | посещений в смену | 17,5 | 27 | 1 | 27 | - |
| Больница | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | - | - |
| Аптеки | объект | 1 на пос. | 1 | 1 | 1 | - |
| Спортивные сооружения | га | 0,7 | 1,1 | Есть | 1,1 | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 60 | 92 | Есть | 92 | - |
| Клубы | зрит. место | 150 | 230 | 100 | 130 | - |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 7 | 10,7 | 7,9 | 2,8 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 300 | 459 | 1138,3 | - | - |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | 61 | - | 61 | предполагаемое расположение кафе: ул. Центральная д. 9 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | рабочее место | 4 | 6 | - | 6 | - |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 1 | 1 | - | - |

# 5.6.3. Производственные территории и объекты

В настоящее время на рассматриваемой территории Алгатуйского муниципального образования размещаются  объекты производственного назначения. По отраслевому составу на территории поселения находятся предприятия угольной промышленности, которые  имеют  I класс опасности по санитарной классификации. Также имеются предприятия IV-V класса.

5.6.4. Транспортная инфраструктура

1. Существующее состояние

Тулунский район обладает высоким уровнем обеспеченности транспортной инфраструктуры.

Через территорию района проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, Московский тракт (федеральная  дорога  М-53 II  категории) и автодорога  Тулун – Братск (главная  территориальная  дорога  Р-419  III-IV категорий). Экономико–географическое  положение  Тулунского  района  следует  считать  относительно  благоприятным:  его  большая  часть  расположена  в  зоне  интенсивного  освоения  и  заселения  и  имеет  удобные  коммуникации  для  связи  с  ближайшими  крупными  городами  (расстояние  по  железной  дороге  до  областного  центра – Иркутска – составляет  389  км,  до  Красноярска – 698  км,  по  автодороге  до  Братска – 225  км).

Сеть автомобильных дорог муниципального образования «Тулунский район» характеризуется не однородной плотностью автодорог, что обусловлено уровнем освоения территории. Общая протяженность автомобильных дорог в границах района составляет 1162,069 км из них:

- автодороги федерального значения – 136,8 км. (ФКУ «Управление автомагистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства»);

- автодороги местного значения – 1025,269 км из них:

- 553,019 км областных автодорог местного значения передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования «Тулунского район».

- 16,65 км автодорог общего пользования местного значения находящихся в собственности «Тулунского муниципального района»

- 455,6 км автодорог общего пользования местного значения находящихся в собственности  в границах муниципальных образований городских и сельских поселений Тулунского района.

Плотность автомобильных дорог общего пользования составляет – 0,086 км/ км2   или 86,0  км/1000 км2 (площадь района 13511,0 км2)

В настоящее время транспортных предприятий, занимающихся перевозкой пассажиров, на территории района нет. Пригородными перевозками занимается муниципальное предприятие МО «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие», расположенное в г. Тулуне.

Ежегодно увеличивается объем, оказываемых жителям района транспортных услуг. В настоящее время на территории района большое значение уделяется организации коммерческих транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами пригородного сообщения.  В течение 2009 года осуществляли деятельность по перевозке пассажиров 13 индивидуальных предпринимателя по 15 маршрутам.

Протяженность линий ВСЖД в пределах Тулунского района составляет 86 км. Имеются 6 железнодорожных станций. Имеется железнодорожный путь Тулун - Алгатуй протяженностью 54 км.

По территории муниципального образования «Тулунский район» проходит автомобильная дорога федерального значения М-53 «Байкал» от Челябинска через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан - Уде до Читы. Автомобильная дорога проходит параллельно Транссибирской железной дороге по наиболее обжитой, освоенной территории и представляет собой осевую трассу, вокруг которой группируются крупные промышленные узлы. Эта федеральная дорога входит в главный транспортный коридор России «Запад – Восток», оказывает большое влияние на эффективную работу Транссибирского транспортного коридора. Транспортная магистраль Транссиба и М-53 «Байкал» несет на себе 80% грузопассажирского потока всего региона.

Так же по территории Тулунского района проходит автомобильная дорога федерального значения А-331 «Вилюй»  Тулун – Братск – Усть-Кут – Киренск – Непа – Ленск – Мирный – Якутск. Автомобильная дорога «Вилюй» является важнейшей перспективной транспортной артерией, обеспечивающей экономические и административные связи Якутии и северных территорий с регионами Запада и Востока России.

Автомобильные дороги М-53 «Байкал», А-331 «Вилюй»  находится в управлении  ФКУ «Управление автомобильной магистрали Красноярск – Иркутск Федерального дорожного агентства» (Упрдор «Прибайкалье»)

Кроме автомобильных дорог федерального значения, транспортные связи муниципальных образований поддерживаются сетью дорог местного значения.

  - Трубопроводный транспорт

По территории Алгатуйского муниципального образования трубопроводный транспорт не проходит.

1.2 Железнодорожный транспорт

На территории муниципального образования железнодорожный транспорт представлен ответвлением от Транссибирской железнодорожной магистрали, Восточно-Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги», подходящей к Мугунскому угольному разрезу и прилегающей к нему промышленной зоне. На железнодорожной ветке располагается станция Алгатуй, от которой так же идёт ответвление на щебеночный карьер, расположенный в Будаговском муниципальном образовании.

Характеристика участков железной дороги в муниципального образования

Таблица 5.16

| Наименование участка | По кол-ву главных путей | Наличие электрификации | Средства автоматики | Протяженность по территории поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тулун - Алгатуй | Однопутный | Неэлектрифицированный | Автоблокировка | 29,412 км |

1.3 Автомобильный транспорт

Сеть автомобильных дорог Алгатуйского муниципального образования Тулунского  района характеризуется не однородной плотностью автодорог, что обусловлено уровнем освоения территории.

Список автодорог на территории Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.17

| Участки автодорог | Общая протяженность в границах поселения, км | Тип дороги |
| --- | --- | --- |
| Областные автодороги общего пользования местного значения |
| «Тулун-Икей» (от городской черты) | 9,767 | 3 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| Асфальтированная автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50 | 8,549 | 3 |
| Автодорога к жилпосёлку № 1 и № 2 от ПК11 а/д промплощадка – тракт Тулун – Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км. | 15,887 | 3 |
| Дороги местного значения по населенным пунктам муниципального образования | 7,950 |  |
| Итого | 42,153 |  |

Областные  автомобильные дороги общего пользования местного значения (передаваемые в муниципальную собственность района)

Таблица 5.18

| №п/п | Наименование | Техническая категория | Общая протяженность | Протяженность в пределах поселения | Тип дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тулун-Икей (от городской черты) | III | 52,150 | 9,767 | Асфальтобетон |

Автомобильные дороги, находящиеся в муниципальной собственности

Таблица 5.19

| №п/п | Наименование | Техническая категория | Общая протяженность | Протяженность в пределах поселения | Тип дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтированная автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50 | III | 8,450 | 7,673 | Асфальтобетон |
| 2 | Автодорога к жилпосёлку № 1 и № 2 от ПК11 а/д промплощадка – тракт Тулун – Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км. | III | 16,65 | 16,65 | Асфальтобетон |

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.20

| Место расположения | Начало дороги | Конец дороги | Протяженность (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Алгатуй |
| ул. Северная | От угла дома № 4 улицы Лесной | До окончания улицы | 505 |
| ул. Саянская | От дома № 2 | До угла дома № 2 улицы Лесной | 905 |
| ул. Лесная | От угла дома № 2, через внутренний двор, возле дома 4 | До окончания улицы | 495 |
| ул. Солнечная | От объездной № 1 | До переулка | 740 |
| ул. Центральная | Въезд в село | Пересечение дома 2 и 4 ул. Лесной | 830 |
| ул. Школьная | От дома № 1 | Школьная 12 , Школьная 14, до школы | 710 |
| ул. Таёжная | От объездной № 1 | Таежная 15 | 420 |
| ул. Шахтёрская | От объездной № 1 | Шахтерская 17 | 425 |
| ул. Горная | От объездной № 2 | До дома 17 | 535 |
| ул. Берёзовая | От дома № 2 | До дома № 16 | 485 |
| Объездная № 1 | Въезд в село | Начало улицы Березовой | 1120 |
| Объездная № 2 | Перекресток улицы Центральной | Улица Березовая | 780 |
| Итого: |  |  | 7950 |

На территории Алгатуйского муниципального образования имеются  автодороги с неустановленной формой собственности и никем не обслуживаемые, их общая протяженность составляет 200,21 км.

1.4 Искусственные сооружения

Перечень мостов на автомобильных дорогах, находящихся в собственности

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.21

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местоположение | Вид, материал сооружения | Ширина проезжей части, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Алгатуйское МО | На автодороге к жилпоселку от ПК 11 а/д промплощадка - тракт Тулун-Мугун до с. Алгатуй, через р. Алгатуй | Мост железобетонный | 8 | 30 |
| 2 | Алгатуйское МО | На автодороге к жилпоселку от ПК 11 а/д промплощадка - тракт Тулун-Мугун до с. Алгатуй, через р. Шараманут | Мост железобетонный | 8 | 30 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 60 |

Перечень мостов на автомобильных дорогах с неустановленной формой собственности, находящихся на территории Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.22

| № № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местоположение | Вид, материал сооружения | Ширина проезжей части, м | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Алгатуйское МО | На автодороге от пересечения с Икейским трактом на 29 км до с. Алгатуй, через р. Манут | Мост железобетонный | 8 | 22 |

Характеристика автозаправочных комплексов

Таблица 5.23

| № п/п | Наименование устройства | Адрес | Кол-во постов на АЗС | Занимаемая территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | с. Алгатуй, Алгатуйское СП | 2 | 0,44 |

2. Проектные предложения

Планируемые для размещения объекты федерального, регионального значения и местного значения муниципального района

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Тулунского муниципального района направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;

- обеспечение подъездов к населенным пунктам, не имеющим дорог с твердым покрытием;

- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.);

- увеличение протяженности сети автобусных маршрутов.

На первую очередь реализации проекта предусматривается передача прав собственности 9,767 км из областных автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальную собственность района.

На первую очередь реализации проекта в соответствии с постановлением Правительством Российской Федерации от 2.09.2009 года №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» предусматривается отвод земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса. При разработке СТП применены укрупненные показатели ширины полос отвода:

- для автомобильных дорог II категорий – 80 метров ширина полосы отвода;

- для автомобильных дорог III категорий – 80 метров ширина полосы отвода;

- для автомобильных дорог IV категорий – 50 метров ширина полосы отвода;

- для автомобильных дорог V категорий – 50 метров ширина полосы отвода.

При оформлении отводов земель, необходимо ширину полосы отвода уточнять согласно нормативных документов и учета интересов собственников земель.

На первую очередь реализации проекта в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007г. за N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы в зависимости от класса (или) категории автомобильных дорог. С учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- 75 метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- 50 метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- 25 метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Развитие сети автомобильных дорог местного значения (капитальный ремонт) будет стимулировать организацию новых пассажирских автобусных маршрутов, протяженность которых к концу расчетного срока планируется увеличить на 20%.

Для улучшения обслуживания населения общественным транспортом в каждом населенном пункте либо на автомобильной дороге, относительно которой населенный пункт находится в пешеходной доступности, предлагается организовать оборудованные остановочные пункты.

- размещение пунктов питания;

- размещение придорожных гостиниц (мотелей).

5.6.5. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Существующее состояние

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Алгатуйского сельского поселения являются подземные воды.

Водозаборные сооружения расположенные на расстоянии 1,5 км от с. Алгатуй представлены 4-мя артезианскими скважинами (2 рабочие, 2 в резерве), насосной станцией, подземным резервуаром 1-го подъёма:

- 1-я (рабочая) скважина - установлен насос ЭЦВ 10-63-150

- 2-я (рабочая) скважина - установлен насос ЭЦВ 8-40-60

- 3,4 (резервные) скважины - установлены насосы ЭЦВ 10-63-150

- 2-й подъём (на площадке водосборных сооружений) - резервуары стальные ёмкостью 120 куб. м (2*60 куб. м), насосная станция с 3-я насосами ЦНСГ 38-220

- подача воды на ж/посёлок осуществляется но трубопроводам 2Д-325мм .(1 рабочий, 2 резервный).

Скважины пробурены в 1994г. Ангарской геологической экспедицией ГОФ «Востсибуглестрой». Глубина скважин - 80м. Конструкция скважин: обсадные трубы диаметром 425мм. от 0 до 20м., затрубное пространство обсадных труб зацементировано от 0 до 20м.; фильтровая колонная диаметром 273мм. от 0 до 55м., 245мм. от 55 до 80м.; фильтр - щелевой в интервале 20-76м.; погружнойые насосы установлены на глубине 47м. Мощность – до 200мЗ/час. Статический уровень - 8,08. Динамический уровень - 23м. Дебит - 6,5л/с. Скважины оборудованы железобетонными павильонами. Павильоны находятся в удовлетворительном состоянии, сток для спуска и отвода воды не организован. Состав водозаборных сооружений не соответствует проекту строительства водозабора (станция химводоочистки не достроена).

Территория 1-го пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) ограждена, частично спланирована. Ближайший возможный источник загрязнения - котельная, расположен на расстоянии 1 км. на юго-запад.

Магистральный водопровод протяжённостью 1,5км проходит до водонапорной башни (ул. Центральная, 9А), откуда по распределительной сети вода поступает потребителям. Система водопровода - замкнутая.

До 2005 г. находились на балансе Мугунского филиала ОАО «СУЭК». В 2005г. объект незаконченного строительства - водозабор с. Алгатуй переданы в администрацию Тулунского муниципального района. В настоящее время водозабор обслуживается силами производственного участка «Мугунский» филиала «Разрез «Тулунский» ООО «КВСУ».

В нарушение СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО - не разработаны (не представлены), границы зоны и составляющих ее поясов не определены, территория первого пояса ЗСО водозабора не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы. В нарушение СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» п.2.4, п.4.2 программа производственного контроля не разработана (не представлена), лабораторный производственный контроль за качеством воды не организован (договор с аттестованной, аккредитованной лабораторией, результаты лабораторных исследований воды не представлены); ежемесячные отчёты о качестве водоснабжения в адрес Роспотребнадзора не отправляются.

Также состоит на государственном учете Алгатуйское месторождение питьевой подземной воды, которое эксплуатируются водозаборными сооружениями.

Часть населения использует в качестве источников водоснабжения индивидуальные скважины, колодцы и близлежащие водоемы.

Мониторинг состояния водоёмов осуществленной лабораторией филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» за 2008-2010гг. по микробиологическим, паразитологическим и физико-химическим показателям показал, что качество воды находится на стабильном удовлетворительном состоянии - несоответствующие пробы отсутствуют.

Комплексная Программа Социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011 - 2015 годы» предусматривает:

- строительство водонапорной башни;

- закольцевание водопровода с прокладкой труб по ул. Горная, Березовая в с. Алгатуй;

- покупка и установка   насоса подачи  холодной воды в 5-ти этажное здание по ул. Лесная   дом № 2 в с. Алгатуй.

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

Таблица 5.24

| Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
| --- |
| Первая очередь | Расчётный срок |
| 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СНиПа 2.04.02-84* из расчёта 50 л/сут на одного жителя, - эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха  +10 оС и выше, что для  Алгатуйского поселения составляет  около 125 дней или порядка 34% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчетные расходы на нужды предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы водопровода подсчитаны в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды промпредприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Для ряда объектов повышенной ответственности (объекты энерго- и водоснабжения, пожарное депо, больницы и.т.д. – перечень объектов по СНиП II-7-81*)  следует предусматривать пожарные резервуары местного значения – эти резервуары в данном масштабе не показываются.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

Таблица 5.25

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс. человек | 1,4/1,5 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 10 108*1=108 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 324 0,3 |

Сводные показатели расчетных расходов воды питьевого качества по системе водоснабжения Алгатуйского сельского поселения составляют (округлённо):

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,28 тыс. м3/сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,32 тыс. м3/сут |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,37 тыс. м3сут |
| - в сутки максимального водопотребления | 0,43 тыс. м3/сут |

Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие системы водоснабжения. Строительство водонапорных башен и бурение скважин.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на I-ую очередь

Таблица 5.26

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Алгатуй | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Расходы на нужды населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,23 | 0,23 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,27 | 0,27 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 1,4 |  |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,03 | 0,03 |
| IIII | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс.м3/сут | 0,04 | 0,04 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III) | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,28 | 0,28 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,32 | 0,32 |
| IIV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо - всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел | 200 | 200 |
|  |  | л/сут/чел | 160 | 160 |

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок

Таблица 5.27

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водопотребления | Показатели | Ед. измерения | Алгатуй | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Расходы на нужды населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 1,5 | 1,5 |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,30 | 0,30 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,36 | 0,36 |
| II | Расходы воды на полив улиц и зеленых насаждений |  |  |
|  | qmax = 50 л/сут/чел поливочный | - население | тыс. чел. | 1,5 |  |
|  |  | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,03 | 0,03 |
| IIII | Расходы воды на нужды местной промышленности от системы водопровода | тыс.м3/сут | 0,04 | 0,04 |
|  | Суммарные расходы в целом по системе водопровода (пп. I+ II + III ) | - ср.расходы | тыс.м3/сут | 0,37 | 0,37 |
|  |  | - max расходы | тыс.м3/сут | 0,43 | 0,43 |
| IIV | Среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя округлённо - всего в том числе:- на хозпитьевые нужды (без учета промышленности) | л/сут/чел | 250 | 250 |
|  |  | л/сут/чел | 200 | 200 |

2. Проектное предложение

Резервуары чистой воды (РЧВ)

Для целей неприкосновенного запаса воды питьевой воды на пожаротушение и расход на хозяйственно-питьевые цели во время пожара предусматривается строительство резервуаров.

Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный  и аварийный объемы воды.

Схема территориального планирования муниципального образования Тулунский район предлагает строительство резервуаров чистой воды с противопожарным запасом.

Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды

Таблица 5.28

| Поселение | Количество и объем резервуаров чистой воды м3 |
| --- | --- |
| Алгатуйское сельское поселение | 2х100 |

В случае необходимости следует произвести реконструкцию и строительство водозаборов.

Водоотведение

## 1. Существующее положение

## Очистные сооружения расположены 1,5 километра от села Алгатуй. В работе находятся следующие сооружения: канализационная насосная станция, песколовка № 1,2, усреднитель, блок аэротенк, вторичный отстойник, биотенк № 5,6,7,8.

## Очистные сооружения хозяйственных стоков в с. Алгатуй общей площадью 1129,9 м2 переданы в безвозмездное пользование ООО «Алгатуй ЖКХ» 4.07.2009 г.

Концентрации загрязнений в очищенных стоках составляют: БПК20 – 5-3 мг/л,  взвешенные вещества – 69,1 мг/л, азот аммонийных солей  - 19,8 мг/л, СПАВ – 1,3 мг/л, фосфаты – 5,6 мг/л, хлориды – 46,0 мг/л.

Превышение загрязняющих веществ на 1-2 ПДК не имеются. Канализование жилмассива предусмотрено для всех. Утилизация осадка производится путем сброса в иловые ямы.

Сточная вода от села поступает в приемный резервуар канализационно-насосной станции, пройдя через решетчатую корзину для задержания грубых отбросов. Из приемного резервуара насосами сточная вода подается на напорные песколовки и далее в усреднитель. Из усреднителя сточная вода среднечасовым расходом подается в аэротенк, где с помощью активного ила происходит изъятие органических загрязнений. Далее вода поступает во второй отстойник, где происходит отделение активного ила и возврат его в аэротенк для очистки сточных вод, а вода после вторичного отстойника проходит второй этап биологической очистки биокоакуляторы (биотенке). Затем биологически очищенная вода проходит обеззараживание ультро-фиолетовыми лучами в бактерицидной установке и сбрасывается в лог. Выгрузка отбросов из решетчатой корзины КНС производится по мере накопления. Выгрузка песка из песколовок производится 1 раз в сутки. Работа воздуходувок непрерывная для подачи воздуха в аэротенк, биотенк на аэрацию, на эрлифте вторичного отстойника и для взмучивания осадка в усреднителе. Доза ила в аэротенке поддерживается 30%, прирост активного ила (избыточный ил) отгружаются на иловые площадки.

За период безвозмездного пользования очистными сооружениями с 04.07.2009 г. аварийных остановок сбросов не было.

Предприятий, имеющих сточные воды, не удовлетворяющие по своему качеству допустимым нормативам, не передающих свои сточные воды на очистные сооружения не имеется.

Обеззараживание хозбытовых вод производится с помощью бактерицидного облучения.

Место сброса сточных вод – болото около километра до р. Алгатуйка.

Очистные сооружения ООО «ЖКХ с. Алгатуй» расположены по адресу: Иркутская область, Тулунский район, 1560 м. северо-восточнее с. Алгатуй.

Количество аварий на сетях канализации с 2008 г. по 2010 г. – 2.

Техническое состояние очистных сооружений  удовлетворительное.

Количество проб воды, не соответствующих нормативам по бактериологическим исследованиям

Таблица 5.29

| Год | Количество отобранных проб (всего) | Количество проб не соответствующих нормам (всего) | Удельный вес проб не соответствующих нормам, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | - | - | - |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 |

Количество проб воды, не соответствующих нормативам по санитарно-химическим исследованиям

Таблица 5.30

| Год | Количество отобранных проб (всего) | Количество проб не соответствующих нормам (всего) | Удельный вес проб не соответствующих нормам, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008 | - | - | - |
| 2009 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 | 0 |

Состояние распределительной сети

Таблица 5.31

| Год | Количество аварий на сетях |
| --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация |
| 2008 | 2 | 0 |
| 2009 | 2 | 2 |
| 2010 | 8 | 0 |
| 2011 | 4 | 0 |

2. Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и.т.д. определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки подсчитаны по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству: количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтённые и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

Сводные показатели расчётных расходов стоков по системе водоотведения Алгатуйского муниципального образования составляют (округлённо):

| ( на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,25 тыс. м3/сут |
| ( на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,34 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована, – расчёты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

Схема водоотведения

В Алгатуйском сельском поселении предусматривается централизованная схема канализации для вновь размещаемых объектов капитального строительства. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1 м3/сут. допускается устройство люфт-клозетов или выгребов п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». С последующей транспортировкой на канализационные очистные сооружения.

Нормы водоотведения приняты равными расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85. Расход воды на полив принят в размере 10% согласно СНиП 2.04.02-84* табл. 4, прим. 2 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы сточных вод на I-ую очередь

Таблица 5.32

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Алгатуй | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Расходы от населения |  |  |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | -население | тыс. чел. | 1,4 | 1,4 |
|  |  | - ср. расходы | тыс.м3/сут | 0,23 | 0,23 |
| III | Расходы стоков от местной промышленности | тыс.м3/сут | 0,04 | 0,04 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+II) | - ср. расходы | тыс.м3/сут | 0,25 | 0,25 |
| IIII | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе, от населения (без учета промышленности) | л/сут/чел | 184 | 184 |
|  |  | л/сут/чел | 160 | 160 |

Расходы сточных вод на расчетный срок

Таблица  5.33

| № п/п | Благоустройство жилой застройки, удельные нормы водоотведения | Показатели | Ед. измерения | Алгатуй | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Расходы от населения |
|  | малоэтажный жилой фонд без ванн qср = 160 л/сут/чел | - население | тыс. чел. | 1,5 | 1,5 |
|  |  | - ср. расходы | тыс.м3/сут | 0,30 | 0,30 |
| III | Расходы стоков от местной промышленности | тыс.м3/сут | 0,04 | 0,04 |
|  | Суммарные расходы сточных вод (пп. I+ II ) | - ср. расходы | тыс.м3/сут | 0,34 | 0,34 |
| IIII | Среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя округлённо - всего в том числе, от населения (без учета промышленности) | л/сут/чел | 230 | 230 |

Ливневая канализация

1. Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока в Алгатуйском муниципальном образовании не производится. Сетей и сооружений дождевой канализации в настоящее время не существует.

2. Проектное решение

Согласно СНиП 2.07.01-89* п. 13.3 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в районах одно-, двухэтажной застройки допускается применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков).

Теплоснабжение

1 Существующее состояние

Алгатуйское сельское поселение слабо обеспечено объектами теплоснабжения, существующие объекты социальной сферы отапливаются собственными  мелкими котельными. Существующий жилой фонд представлен 1-2х этажными домами с приусадебными участками – отапливается индивидуально – печами и электричеством.

Мугунский разрез села Алгатуй имеет собственную котельную, обеспечивающую, так же отопление села.

Основные характеристики теплоисточника в с. Алгатуй

Таблица 5.34

| № п/п | Населённый пункт, адрес котельной | Мощность котельной гкал/ч | Количество котлов (шт) | Марка котлов | Тепловая нагрузка гкал/ч | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальное жилые дома | Ведомственные жилые дома | Частные жилые дома | Объекты соц. сферы | Прочие объекты |
|  |  |  |  |  |  | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 | ед. | т.м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Алгатуй Мугунский разрез | 18,36 | 17 | водогр | 18,36 | 5 | 19,21 |  |  | 45 | 7,21 | 3,00 | 7,79 |  |  |

Проектная схема

Тепловые нагрузки

Расчёты теплоты произведены для расчётной температуры наружного воздуха на отопление tрот=-430С (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»).

Тепловые нагрузки жилой и общественной застройки сельсовета определены по укрупненным показателям расхода тепла, исходя из численности населения и величины общей площади зданий по срокам проектирования.

Укрупненные показатели приняты (Вт/м2):

- на отопление жилых зданий:

– существующая сохраняемая индивидуальная застройка	–	228

– новая индивидуальная застройка				–	191

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественной застройки, принят 0,25 от отопления жилой застройки

- коэффициент, учитывающий вентиляцию общественных зданий принят:

– для существующих зданий	–	0,4 от отопления общественных зданий

– для новых зданий		–	0,6 от отопления общественных зданий

Общий укрупненный показатель расхода тепла составит:

– существующая индивидуальная застройка	–	308 Вт/м2 (265 ккал/час)

– новая индивидуальная застройка		–	267 Вт/м2 (230 ккал/час).

Тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.35

| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Население, чел. | Тепловые нагрузки, МВт | то же, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление жил.зд. | Отопл. и гор.водосн. общ. зд. | Вентиляция | Итого | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I очередь |
|  | Алгатуйское МО | 38,8 | 1386 | 8,55 | 2,14 | 0,93 | 11,62 | 10,00 |
|  | Всего | 38,8 | 1386 | 8,55 | 2,14 | 0,93 | 11,62 | 10,00 |
| Расчётный срок |
|  | Алгатуйское МО | 45,9 | 1531 | 12,06 | 2,42 | 1,16 | 15,64 | 11,46 |
|  | Всего | 45,9 | 1531 | 12,06 | 2,42 | 1,16 | 15,64 | 11,46 |

Согласно расчётам тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора составят на I очередь – 10,00 Гкал/час (11,62 МВт), на расчетный срок – 11,46  Гкал/час (15,64 МВт).

Проектом намечается децентрализованное теплоснабжение всей существующей и новой жилой застройки, которое будет осуществляться от индивидуальных котлов на твердом топливе.

Централизованное отопление общественной застройки будет осуществляться от электрических котельных.

2. Проектное предложение

# На территории села Алгатуй планируется строительство котельной.

При определении расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в качестве справочных материалов применяются:

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный режим территории Алгатуйского муниципального образования характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода -8,5С, продолжительность отопительного периода  240 суток. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -36С.

Отопительный сезон начинается  ежегодно с 15  сентября по 15 мая,  может начаться и раньше, если в течение 3х дней температура наружного воздуха будет составлять -8 С.

Для проектируемых жилых и общественных зданий максимальный тепловой поток на отопление принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы (Ккал/ч); на вентиляцию общественных зданий – по удельным вентиляционным характеристикам зданий. Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды с температурой 55С на одного жителя принята 120 л/сутки.

Газоснабжение

1. Существующее состояние

В Алгатуйском муниципальном образовании в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Газоснабжение в настоящее время осуществляется за счет привозного баллонного газа, оно сохраняется на современном уровне. Новый жилищный фонд обеспечивается напольными электроплитами.

2. Проектное предложение

В соответствии с проектом корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области ОАО «ГазпромПромгаз», одобренной письмом первого заместителя председателя правительства Иркутской области Ю. В. Параничева от 21.10. 2009 г., по территории Тулунского муниципального образования на дальнюю перспективу за расчетный срок проекта предусматривается транспортировка природного газа трубопроводом от ГРС Новозиминская ТЭЦ до ГРС Тайшет, с перспективным выходом на единую систему газоснабжения России.

Электроснабжение, связь

1. Существующее состояние

Электроснабжение Алгатуйского муниципального образования осуществляется от подстанций, находящихся в эксплуатации ВСЖД РАО РЖД, филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

На территории поселения проходят воздушные линии 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 0,4 кВ, общей протяженностью 58,09 км.

Источники электроснабжения на территории Алгатуйского сельского поселения 9 трансформаторных подстанций.

Основные данные по подстанции в с. Алгатуй

Таблица 5.36

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Кол-во и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру январь 2012г., МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ |
| 1 | Алгатуй | 110/35/6 | 2х40 | 20,09 | 0,067 |

Сооружение ВЛ-110 кВ Тулун - Алгатуй имеют протяженность 6359,05 м. Площадь участка использующего электрические сети составляет 239438,43 кв. м.

Сооружение ВЛ-35 кВ ПС Мугун – ПС Карьерная №1, двухцепная имеют протяженность  10460,19 м. Площадь участка использующего электрические сети составляет 322258,41 кв. м.

Сооружение ВЛ-35 кВ ПС 110/35/6 «Алгатуй» - ПС 35/6 «Жил. Посёлок» 1,997 м. Площадь участка использующего электрические сети составляет 51501,25 кв. м.

Сооружение ВЛ-6/10 кВ на горные работы Западного блока  имеют протяженность 7805,85  м. Площадь участка использующего электрические сети составляет 383397,46 кв. м.

Сооружение ВЛ-6/10 кВ на горные работы Центрального блока  имеют протяженность 8969,70  м. Площадь участка использующего электрические сети составляет 305306,09 кв. м.

Сооружение ВЛ-6/10 кВ на горные работы Восточного блока  7805,85 м.

Сооружение ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Мугун» -  ПС 110/10 кВ «Бадар»  имеют протяженность 2358,87 м.

Сооружение ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Едогон» -  ПС 110/10 кВ «Бадар»  имеют протяженность 2358,87 м.

Сооружение ВЛ-0,4 кВ по с. Алгатуй  имеют протяженность 9980,60 м.

Основными потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются объекты промышленного назначения и жилищный сектор. По степени обеспечения надежности электроснабжения данные электроприемники относятся к III категории.

Общее техническое состояние ВЛ и подстанций – хорошее.

Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» предусматривает:

- строительство ТП(1х100кВА), где предусмотрено питание от ПС «Алгатуй» с подключением к существующим воздушным линиям 6 кВ;

- строительство ТП(1х400кВА), где предусмотрено питание от ПС «Алгатуй» с подключением к существующим воздушным линиям 6 кВ.

Проектная схема

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и нормативов для определения расчетных электрических нагрузок согласно СНиП 2.07.01-93.

Согласно СНиП укрупненные показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчётный срок – 1350 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел. в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

Нормы электропотребления жилищно-коммунального сектора учитывают расход электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-бытового обслуживания, наружное освещение, системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 5.37

| № п/п | Населенный пункт | I очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт | Численность населения, чел | Годовой расход электроэн., тыс. кВтч | Макс. электр. нагрузка, кВт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с. Алгатуй | 1386 | 1524,6 | 374,3 | 1531 | 2066,8 | 474,6 |
|  | Итого (окр) | 1386 | 1524,6 | 374,3 | 1531 | 2066,8 | 474,6 |

Электроснабжение потребителей Алгатуйского муниципального образования на все сроки проектирования будет осуществляться от сетей ВСЖД РАО РЖД, филиала ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети».

Существующие сети подлежат реконструкции и замене оборудования по мере износа.

Проектируемые объекты электроснабжения

Проектные решения приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой трансформаторов питающих подстанций.

Для покрытия, проектируемого на расчетный срок роста электрических нагрузок в Алгатуйском муниципальном образовании, потребуется строительство новых и реконструкции существующих источников электроснабжения, поскольку источники электроснабжения не обладают достаточным резервом мощности для подключения новых потребителей электроэнергии.

Телефонизация, радиофикация и телевидение

1. Существующее состояние

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в Тулунском муниципальном образовании, является ОАО «Ростелеком».

Установлены антенно-мачтовые сооружения в с. Алгатуй.

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - «Байкалвестком», «МТС», «Билайн».

Телеграфная связь и передача данных для жителей Алгатуйского муниципального образования осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP телефонию, организацию видеоконференций и т. п.).

Телевидение на территории Алгатуйского муниципального образования представляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

2. Проектные предложения

Расчет перспективной потребности в телефонных номерах определяется по укрупненным показателям, исходя из следующих условий:

1.Установка одного телефона на квартиру (дом) с резервом 1,5%

104 дома · 1,5 = 156 телефонных номера

2. Количество телефонов в зданиях культурно-бытового назначения определяется из расчета 20% от общего количества квартирных телефонов:

0,2 · 156 = 31 телефонных номеров

Таким образом, суммарная потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит:

156 + 31 = 187 телефонных номеров.

Для покрытия проектируемого спроса на услуги стационарной телефонной связи предлагается расширение существующей АТС на 187 номеров.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 гг.», утвержденной постановление правительства Российской Федерации № 985 от 03.12.2009 г. Иркутским ОРТПЦ планируется ввод на территории Тулунского муниципального образования цифрового телевизионного вещания.

Количество абонентов радиотрансляционной сети Алгатуйского муниципального образования на расчетный срок составит:

N=A(1+B)/K, где

А – численность населения, чел;

К – коэффициент семейности, равный 3,0 чел;

В – процент радиоточек общественного сектора, равный 0,05.

N= 1531 х 1,05/3,0 = 536 радиоточки.

Данная потребность покроется за счёт существующих объектов радиотрансляционной сети

В системе телевидения и радиовещания предполагается переход на цифровое вещание согласно Федеральной Целевой Программе «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Санитарная очистка территории

1. Существующее состояние

Данных об объёмах образования бытовых отходов на территории Алгатуйского муниципального образования не имеется.  Объём ТБО складывается из нескольких потоков от жилого фонда, торговых организаций, различных предприятий, учреждений. По видам образующиеся отходы можно разделить следующим образом: ТБО, уличный смёт, негабаритные отходы. На территории поселения нет специальных мест под ТБО.

ТБО должны складироваться на полигонах, расположенных за границами населенных пунктов.

Жидкие бытовые отходы собираются в выгребные ямы. От не канализованной общественной застройки ЖБО вывозятся на полигон. Выгребные ямы частного сектора вычищаются на огороды.

Для улучшения санитарной очистки муниципального образования и охраны почвенно-растительного покрова необходимо проведение следующих мероприятий:

- создание усовершенствованной свалки-полигона, оборудование подъездных путей, создание 1000 метров санитарно-защитной зоны;

- создание спецавтопарка по уборке поселения, оснащение мусоросборниками;

- введение на промплощадках безотходных технологий;

- сбор и компостирование навоза и жидких нечистот в специальных жижесборниках с последующим вывозом на поля в качестве удобрения;

- запрещение провоза по железной дороге сыпучих материалов в открытых вагонах.

2. Проектные предложения

Мероприятия, предложенные настоящим проектом, составлены с учётом Схемы территориального планирования Иркутской области, долгосрочной целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы», Схемы территориального планирования Тулунского района. В области обращения с отходами программные мероприятия направлены на ликвидацию накопленного ущерба в результате хозяйственной деятельности прошлых лет, восстановление загрязненных, захламленных территорий, эффективного управление бытовыми отходами.

К первоочередным мероприятиям в области обращения с твердыми бытовыми отходами относится переход от их захоронения к вовлечению в хозяйственный оборот в качестве вторичных минеральных ресурсов. Основными задачами в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами являются:

- этапная система транспортировки отходов;

- максимально возможная утилизация, вторичное использование;

- развитие рынка вторичного сырья и ее продукции;

- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;

- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.

Для решения вышеперечисленных задач необходимо внедрение селективного сбора отходов, превращение утильной части во вторичное промышленное сырьё, захоронение неутилизируемой части отходов производить в уплотнённом виде.

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий:

- Разработка Генеральной схемы санитарной очистки Алгатуйского муниципального образования.

- Организация централизованной системы сбора и вывоза ТБО.

- Организация в жилых кварталах населённых пунктов поселения контейнерных площадок для сбора ТБО от населения.

- Организация временной площадки ТБО за границами населенных пунктов, на расстоянии не менее 1000 метров.

Объекты строительства, предложенные настоящим проектом, являются объектами местного значения.

В соответствии со «СП 42. 13330.2011» Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*), либо СНиП 2.04.02-84* (в стадии актуализации), на расчётный срок в поселении принята норма образования твёрдых бытовых отходов 1,2 м3/чел в год. По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5 %. В Генеральном плане принято ежегодное увеличение отходов 3 % в год. Таким образом, нормы накопления отходов на одного человека на расчётный срок составят  1,44 м3/чел в год. В расчётах образования бытовых отходов принято изъятие утильной части – 40 %, уплотнение отходов - в 4 раза.

Ориентировочные расчёты образования ТБО на территории Алгатуйского муниципального образования («СП 42. 13330.2011», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*)

- Таблица 5.38

| Наименование поселения | Численность населения на 2032 год, чел | Проектный норматив образование ТБО, м3/чел. в год | Проектное кол-во ТБО, м3 | Отбор утильной части ТБО (40%), м3 | Кол-во отходов на захоронение, м3 | Кол-во на захоронение в уплотнённом виде, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуйское муниципальное образование | 1531 | 1,44 | 2204 | 881 | 1323 | 331 |
| с. Алгатуй | 1531 | 1,44 | 2204 | 881 | 1323 | 331 |

Без применения современных технологий на расчетный срок в Алгатуйском муниципальном образовании ожидается образование порядка 2204 м3 твёрдых бытовых отходов в год. Количество неутлизируемых отходов на расчетный срок, с учетом изъятия 40 % утильной фракции составит 1323 м3. При уплотнении отходов в 4 раза объём захораниваемых отходов может быть снижен до 331 м3/год. Утильная часть отходов составит 881 м3.

Инженерная подготовка территории

- Существующее состояние

Территории Мугунского муниципального образования находится в пределах Средне – Сибирского плоскогорья и его южной окраины в виде Иркутско-Черемховской равнины с преобладающими отметками 470-540 м, максимальными - 550-560 м.

Климат резко-континентальный с холодной продолжительной зимой. Значительное равноудаление от морей и океанов обусловило слабое влияние на его климат теплых воздушных масс, но предопределило сильное воздействие Азиатского антициклона. Среднегодовая температура воздуха изменяется от -1,8 до -3,5 градусов. Средняя температура в январе от -20,5 до -22,8 градусов Цельсия, в июле от +15,1 до 17,3 градусов. Максимальная температура воздуха в июле +34 градуса, в январе -54. Зимние холода начинаются в середине  ноября  и  заканчиваются  в  середине  марта. Весна и осень, короткие с резко контрастными температурами воздуха. Преобладающее направление ветра: северо-западное. Вегетационный период продолжается 157 дней. Период со среднесуточной температурой выше 10 °С составляет 122 дня. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября и сходит в течение апреля. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет около 180 дней. Среднегодовое количество осадков составляет 450,2 мм, из них в период вегетации выпадает 247,2 мм.

По природно-хозяйственному районированию территория отнесена к лесостепной зоне.

По инженерно-строительным условиям территория проектируемых поселков имеет ряд неблагоприятных факторов:

  - затопление территории паводковыми водами;

  - заболачивание территории;

  - подработанные территории;

  - заиление берегов р. Ия;

  - нарушенная организация отвода поверхностных вод.

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Иркутской области.

Проектом схемы территориального планирования Иркутской области мероприятия не предусматриваются.

Мероприятия, предложенные Проектом схемы территориального планирования Тулунского района.

Проектом схемы территориального планирования Тулунского района предусматривается:

- комплекс мероприятий на территориях подверженных затоплению;

- рекультивация нарушенных территорий;

- расчистка русла р. Ия;

- организация отвода поверхностных вод.

2. Проектные решения

Генпланом предусматриваются основные мероприятия инженерной подготовки, направленные на улучшение обстановки по зонам затопления, подработанным территориям и организации отвода поверхностных вод.

Рекультивация подработанных земель

Отработанные угольные карьеры рекультивируются. Основными этапами рекультивации являются: технический и биологический.

Технический этап рекультивации включает:

- засыпка выработанного пространства породами вскрыши;

- выполаживание откосов и выработок;

- планировка поверхности овалов;

- планировка автодорог;

- засыпка и планировка отстойника.

Рельеф спланированной поверхности должен быть ровным и иметь уклон 2-3 градуса для стока атмосферных осадков. Покрытие поверхности отвала - плодородным или потенциально плодородным грунтом.

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических или лесохозяйственных мероприятий, направленных на возобновление флоры на нарушенных землях.

Если компании используют земли лесного фонда, после завершения эксплуатации карьера происходит возвращение земель в лесной фонд. Нанесение на рекультивируемые земли потенциально плодородных пород и плодородного слоя производится с учетом особенностей лесообразовательного процесса.

Недропользователем (ООО «Компания Востсибуголь») разработан график сдачи земель подлежащих рекультивации.

Вертикальная планировка и организация поверхностного стока

Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора водоотводящими системами. В населенных пунктах, подверженных подтоплению, необходимо обеспечение поверхностного водоотвода вертикальной планировкой улиц и устройством открытых дренажных канав.

Вертикальная планировка территории предусматривает:

- обеспечение удобного и безопасного движения транспорта и пешеходов путем придания улицам и дорогам уклонов, не превышающих нормативных – не более 8%;

- применение минимально допустимых уклонов (не менее 0,4%) на горизонтальных участках для обеспечения поверхностного водоотвода;

- обеспечение стока атмосферных осадков с территорий микрорайонов в зоне капитальной застройки в лотки прилегающих улиц.

Для осуществления строительства на склоновых поверхностях крутизной более 10% предусматриваются работы по террасированию откосов, устройства подпорных стенок и нагорных канав. Проезды в этом случае выполняются в полунасыпи-полувыемке либо за счет срезки нагорной части склона с устройством подпорной стенки. Эти мероприятия имеют локальный характер, объемы по которым рассчитываются на последующих стадиях проектирования.

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТОВ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

6.1. Экологическое состояние окружающей среды

По результатам оценки влияния факторов среды обитания на здоровье населения МО «Тулунский район» по показателям социально-гигиенического мониторинга в 2011 году были сделаны следующие выводы:

- Население Тулунского района проживает в условиях неудовлетворительной санитарно-гигиенической ситуации.

- Питьевая вода, подаваемая населению централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения в Тулунском не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям и может оказывать негативное влияние на здоровье населения.

- Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Тулунском районе оценивается как низкий.

- Уровень загрязнения почвы химическими веществами территории Тулунского района оценивается как высокий.

В целях выполнения государственных приоритетов и решения поставленных задач по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, считаем необходимым разработать муниципальные целевые программы (планы) мероприятий по предупреждению и устранению вредных воздействий факторов среды обитания на 2012 – 2016гг. в которых необходимо отразить вопросы:

- Перспективного развития и строительства;

- Зонирования территории;

- Охраны окружающей среды в т. ч.:

- охраны атмосферного воздуха, включая предельно-допустимые выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

- охраны водного бассейна, включая предельно-допустимые сбросы (ПДС) загрязняющих веществ в водоёмы,

- охраны почвы, включая лимиты образования и размещения отходов;

- Организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов в т. ч. ферм, складов ядохимикатов, кладбищ, санкционированных свалок твёрдых и бытовых отходов (ТБО), полигонов ТБО, скотомогильников и др. объектов;

- Организации рекреационной зоны;

- Водоснабжения, включая организацию зон санитарной охраны источников (ЗСО) водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- Канализации и водоотведения в т. ч. отвода дождевых и талых вод;

- Системы санитарной очистки (сбора, удаления и утилизации отходов производства и потребления в т. ч. бытовых, промышленных и биологических отходов).

6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы.

Основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселения оказывают: предприятия угледобывающей промышленности, котельные, транспорт (автомобильный) и предприятия по обслуживанию автомобилей (АЗС).

Дополнительными источниками загрязнения в поселении являются печное отопление частного сектора, несанкционированные свалки.

Выбросы золы характерны для выбросов при сжигании твердого топлива.

Учитывая, что население использует дровяное отопление и существующие котельные имеют малую мощность, негативное воздействие на здоровье населения будет минимальным.

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 6.1

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуйское муниципальное образование |
|  | С. Алгатуй |  |  |  |
| 1 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50* |
| 2 | Филиал «Разрез Мугунский» ООО «Компания «Востсибуголь» | Угольная промышленность | I | 1000 |
| 3 | Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь» | Угольная промышленность | I | 1000 |
| 4 | Склад взрывчатых веществ ООО «Компания «Востсибуголь» |  | I | 1000 |
| 5 | АЗС | Транспорт | V | 50 |
| 6 | Электрическая подстанция | Электроснабжение | IV | 140 |
| 7 | Хлебзавод | Пищевая промышленность | IV | 100 |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных расположенных в Алгатуйском муниципальном образовании, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Санитарно-защитные зоны источников оказывающие негативное влияние на атмосферный воздух различного рода устанавливаются согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Выводы:

- основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха поселения оказывают: предприятия угледобывающей промышленности, котельные, транспорт (автомобильный) и предприятия по обслуживанию автомобилей (АЗС );

- в целом, территория поселения имеет относительно благоприятную экологическую обстановку;

- жилая застройка находится вне санитарно-защитной зоны буроугольного разреза.

Рекомендации:

В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде, здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы, вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов граждане, Индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов.

Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности необходимо учитывать следующие требования:

- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или нескольким компонентам;

- не допускается строительство стационарных промышленных объектов, эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и начального образования;

- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий, инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций, коридоров инженерных коммуникаций.

- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.

- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.

6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых объектов

Водные ресурсы Алгатуйского муниципального образования представлены как поверхностными, так и подземными водами.

Согласно действующим стандартам, питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом, радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Качество воды определяется рядом показателей (содержание тех или иных примесей), предельно допустимые значения (нормативы) которых задаются соответствующими нормативными документами.

Водоснабжение в поселении осуществляется от скважин и колодцев.

Централизованная канализация в Алгатуйском муниципальном образовании отсутствует. Нет приемников хозяйственно-бытовых сточных вод.

Организованное отведение поверхностного стока на территории Алгатуйского муниципального образования не производится. Сетей и сооружений ливневой канализации в настоящее время не существует.

Основные источники загрязнения вод

Современный уровень загрязнения водных объектов на территории поселения определяется сбросами загрязненных вод объектов сельского хозяйства, промышленными предприятиями, объектами жилищно-коммунального хозяйства.

Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников в поселении, являются:

- отсутствие водопроводных очистных сооружений;

- отсутствие организованного отведения дождевых стоков;

- отсутствие сетей хозяйственно-бытовой канализации;

Источниками загрязнения поверхностных и подземных вод в Алгатуйском муниципальном образовании являются неочищенные сточные воды, ливневые стоки с жилых территорий и талые воды с дорог, стихийные свалки.

Нерешённым остаётся вопрос с эксплуатацией очистных сооружений в с. Алгатуй: проекты предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ не разработаны, лабораторный производственный контроль не организован (аккредитованные лаборатории отсутствуют, договора с аккредитованными, аттестованными лабораториями не заключены, графики лабораторного контроля не разработаны, с Роспотребнадзором не согласованы, сведения о результатах лабораторного производственного контроля не предоставляются), что является нарушением СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Стоки от села сбрасываются в самотечные сети хозбытовой канализации. Расход сточных вод с учетом собственных стоков станции очистки состав составляет 580+20=600 м3/сут.

Концентрации загрязнений в них составляют: БПК10 – 28,1 мг/л,  взвешенные вещества – 5-3 мг/л, азот аммонийных солей  - 0,3 мг/л, СПАВ – 0,02 мг/л, фосфаты – 0,12-0,2 мг/л, хлориды – 46,0 мг/л.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г, часть V пункта 5.2:

- в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Согласно Государственного доклада «О состоянии и об окружающей среды Иркутской области в 2010 году» в последние годы основные индикативные показатели – объемы выбросов и сбросов загрязняющих веществ – стабилизировались.

Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников

Источником водоснабжения Алгатуйского муниципального образования являются подземных источники и скважины.

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо проводить регулярный контроль качества воды на территории Алгатуйского муниципального образования, соблюдать режимные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в соответствие с гигиеническими нормами.

Выводы:

- нерешённым остаётся вопрос с эксплуатацией очистных сооружений с. Алгатуй: проекты предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ не разработаны, лабораторный производственный контроль не организован;

- загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие отсутствия канализационных очистных сооружений в Алгатуйском муниципальном образовании;

- на территории Алгатуйского поселения не организовано отведение поверхностного стока;

- источники водоснабжения в поселении не имеют установленных зон санитарной охраны.

Рекомендации:

- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 – 27 Водного Кодекса;

- проведение мониторинга за состоянием воды, подаваемой населению Алгатуйского муниципального образования.

Проектом планируется:

- организация временных площадок хранения ТБО для каждого населенного пункта не менее чем за 1000 метров от их границ.

- планирование, разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на поверхностные и подземные воды, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Алгатуйского муниципального образования Иркутской области.

6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых объектов

К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.

В качестве источников электромагнитного излучения на территории поселения можно отметить:

- в Алгатуйском муниципальном образовании расположены вышки сотовой связи операторов ЗАО «БайкалВест-Ком» и «Мегафон».

Основными источниками электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60 Гц) на территории поселения являются элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи, открытые распределительные устройства, их составные части).

По территории Алгатуйского поселения, проходят воздушные линии электропередачи следующих напряжений – 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.

Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП, чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.

Линии напряжением 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ имеют малую мощность и не повлияют на здоровье населения.

Рекомендации:

Для защиты населения от воздействия электромагнитного поля на территории Алгатуйского муниципального образования следует соблюдать охранные зоны линий электропередачи в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. И введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 29 ноября 1990 г. № 2971).

При соблюдении охранных зон линий электропередачи, согласно Санитарным нормам и правилам «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» от 28 февраля 1984г. № 2971-84 защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на электромагнитную обстановку в районе, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Алгатуйского муниципального образования Иркутской области.

Шумовое загрязнение

Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо полной глухоте.

Источники шумового загрязнения

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического состояния автотранспорта.

Источником внешнего шума на территории поселения является автомобильный транспорт, проходящий по автодороге Тулун-Икей. По данным Федерального дорожного агентства среднесуточная интенсивность по автодороге составляет 522 автомобиля в сутки.

Рекомендации:

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

По данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской области в 2010 году» на территории Иркутской области радиационных аварий, способных повлиять на радиационную обстановку, не зафиксировано.

Источники радиационного загрязнения

На территории Алгатуйского муниципального образования техногенные источники радиоактивного излучения отсутствуют.

В общем, радиационная обстановка на территории поселения в 2011-2012 г. остается стабильной, радиационных аварий не было, профессиональных заболеваний и лучевых травм не выявлено, превышения основных дозовых пределов не зарегистрировано.

Рекомендации:

Для объективной оценки радиационной обстановки на территории Алгатуйского муниципального образования, обеспечения контроля облучения населения за счет основных источников ионизирующего излучения и оптимизации мероприятий по ограничению доз облучении населения, необходимо:

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- соблюдение требований СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий  реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Алгатуйского муниципального образования Иркутской области.

6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов

Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования карьерных выемок, траншей и трасс трубопроводов, ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных коммуникаций и др.

Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др. негативным последствиям.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Муниципальным образованием нарушается санитарное законодательство в области утилизации бытовых отходов, не исполняется Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: размещение отходов производится на свалке.

Основные источники загрязнения почв

Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная микрофлора, что создает опасность для здоровья населения.

Данных об объёмах образования бытовых отходов на территории Алгатуйского муниципального образования не имеется.

В поселении отсутствует система селективного сбора, переработки мусора и отходов.

Складирование отходов, образованных на территории поселения, осуществляется на несанкционированной свалке. Свалка не соответствует требованиям природоохранного законодательства (отсутствует санитарно-защитная зона, система отвода и очистки дождевых вод и фильтрата свалки, водоупорные экраны, нет контроля поступающих на свалку отходов). Свалка ТБО представляет серьезную опасность, так как существенно влияет на все компоненты окружающей среды и является мощным загрязнителем атмосферного воздуха, почв, и соответственно создаёт возможность для загрязнения подземных и поверхностных вод.

Исходя из особенностей муниципального образования в целом можно предположить, что большая часть отходов составляет четвертый класс опасности, к такому классу отходов относятся обтирочный материал, загрязненный маслами, отходы твердых производственных материалов, древесные отходы, пластик.

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» отходы 4 класса опасности относятся к малоопасным отходам, имеют низкую степень вредного воздействия на окружающую среду. Для самовосстановления окружающей природной среды потребуется не менее 3 лет после снижения вредного воздействия от существующих источников.

При интенсивных осадках на нарушенных антропогенным воздействием склонах вполне возможны проявление или активизация водно-эрозионных процессов – плоскостного смыва и линейной эрозии. Последняя наиболее активна по колеям неулучшенных грунтовых автомобильных дорог.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения почвы отходами производства и потребления являются – внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебно-профилактических учреждений.

Кроме того, потенциальными источниками загрязнения почв на территории поселения являются:

- механическое воздействие при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, включая изъятие отдельных почвенных горизонтов или толщи в целом, нарушение верхнего слоя почв в результате строительства площадных сооружений, строительства и эксплуатации горнолыжных трасс и коммуникаций (дорог, подъемников и т.д.). К факторам механического воздействия также следует относить изъятие из ландшафта наземного растительного покрова и подстилки;

- химическое загрязнение почв производственными и хозяйственно-бытовыми выбросами и отходами;

- строительные отходы;

- продукты сгорания топлива при работе двигателей внутреннего сгорания;

- хозяйственно-бытовые сточные воды;

- горюче-смазочные материалы. Вследствие смыва загрязняющих веществ при выпадении осадков и снеготаянии возможно локальное загрязнение вблизи таких сооружений, как парковка автотранспорта, конюшня, коровник или свинарник;

- источником также может являться антропогенная нарушенность рассматриваемой территории, которая обусловлена воздействием лесных пожаров, рубок просек под ЛЭП к населенным пунктам поселения.

Выводы:

- мониторинг за состоянием почв на территории поселения не проводится;

- образуются стихийные свалки, приводящие к микробному загрязнению почвы.

Рекомендации:

- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон, предприятий, лесных и водоохранных зон;

- проводить санитарную очистку территории;

- проводить мероприятия по рекультивации нарушенных территорий (отработанных карьеров, несанкционированных свалок) лесокультурными методами.

Проектом планируется:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- организация вывоза ТБО на временные площадки хранения.

В целом, при соблюдении соответствующих природоохранных мероприятий реализация проекта окажет положительное влияние на окружающую среду в поселении, за счет мероприятий, представленных в составе проекта Генеральный план Алгатуйского муниципального образования Иркутской области.

6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния планируемых объектов

Лесной фонд

Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница. На территории произрастают высокопродуктивные сосново-лиственично-березовые леса с разнотравной и зеленомошной групп типов леса.

Территория Алгатуйского муниципального образования находится в границах Тулунского лесничества.

В соответствии с ЛК РФ леса, расположенные на землях лесного фонда Тулунского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные леса.

К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:

1. Леса, расположенные в водоохранных зонах рек;

2. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;

В том числе:

2.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

2.2. Зеленые зоны;

3.Ценные леса:

3.1. Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

4. Эксплуатационные леса

На территории Алгатуйского муниципального образования леса представлены следующими категориями:

- эксплуатационные леса – 30977,77 га.

Зеленые насаждения общего пользования

На территории Алгатуйского поселения зеленые насаждения общего пользования отсутствуют. Все зеленые насаждения представлены в виде лесов и естественного ландшафта:

В Алгатуйском поселении отсутствуют места для отдыха и прогулки, как местного населения, так и приезжих.

Зеленые насаждения специального назначения

На сегодняшний день на территории Алгатуйского поселения зеленые насаждения специального назначения отсутствуют.

Рекомендации:

По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований по инженерной подготовке территории под застройку.

- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного мира в границе поселения;

- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение внутриквартальных улиц;

- организация санитарно-защитных зон от существующих и планируемых объектов, от которых есть негативное воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и оптимальных условий проветривания территории;

- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного пользования (придомовые территории, др.).

6.2 Охрана окружающей среды

Согласно закону РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.), органы местного самоуправления ответственны за экологическое состояние всей подведомственной территории и обязаны оказывать содействие гражданам в реализации их прав в области охраны окружающей среды. Муниципальные власти вправе использовать данные экологического мониторинга для разработки прогнозов социально-экономического развития и целевых программ в области охраны окружающей среды.

В соответствии с ФЗ № 131 (ст.16), к вопросам местного значения сельского поселения относятся, в частности, и вопросы охраны окружающей среды:

- организация мероприятий по охране окружающей среды в границах сельского поселения;

- организация и осуществление экологического контроля объектов производственного и социального назначения на территории поселения, за исключением объектов, экологический контроль которых осуществляют федеральные органы государственной власти;

- организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Действия администрации сельского поселения должны быть направлены в первую очередь на предупреждение загрязнений окружающей среды путём последовательного и планомерного внедрения современных технологий, способствующих снижению негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

6.2.1 Охрана атмосферного воздуха

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна:

- установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010 г.).

6.2.2 Охрана подземных и поверхностных вод

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод и качества питьевого водоснабжения:

- устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности Алгатуйского муниципального образования.

- планирование, разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты.

При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных объектов, должны быть предусмотрены меры по предотвращению негативного воздействия таких сооружений на поверхностные водные объекты и другие объекты окружающей среды.

6.2.3 Физические факторы окружающей среды

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния окружающей среды:

Электромагнитное загрязнение

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого линиями электропередачи напряжением 500, 220, 110, 35, 10 кВ, установить охранные зоны 40, 30, 25, 20, 10 м согласно (ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны линий электропередачи»).

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Шумовое загрязнение

В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень шума, содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в населенных пунктах соблюдено не повсеместно (согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» от 28 декабря 2010 г № 820 пункт 8.20 и 8.21).

Радиационное загрязнение

- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории муниципального образования с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;

- обеспечивать производственный контроль радиационного качества воды водоисточников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также необходимо соблюдать государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99 и ФЗ «О радиационной безопасности населения» № 3-ФЗ от 09.01.96;

- рекомендуется провести территориальное районирование по уровню загрязнения техногенными радионуклидами в системе зарубежных нормативов радиационной безопасности и предусмотреть проведение радиационного мониторинга с целью разработки мер по радиоэкологической реабилитации.

6.2.4 Охрана почв

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния почв:

- ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией;

- строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов;

- ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения.

6.2.5 Охрана зеленого фонда

Проектом предлагаются следующие мероприятия, направленные на улучшение состояния зеленого фонда:

- профилактические противопожарные мероприятия;

- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней;

- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;

- распространение экологических знаний через средства массовой информации, учреждения культуры;

- создание внутрипоселковых систем озеленения общего пользования и специального назначения.

6.3 Особо охраняемые территории и объекты

6.3.1 Особо охраняемые природные территории

1. Существующие особо охраняемы природные территории

Согласно ведомственной целевой программе «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области на 2012-2014 годы» на территории Алгатуйского муниципального образования существующие особо охраняемые природные территории отсутствуют.

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33 «Об особоохраняемых природных территориях» к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ) относятся участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

2. Планируемые особо охраняемы природные территории

Согласно ведомственной целевой программе «Сохранение и развитие особо охраняемых природных территорий регионального значения Иркутской области на 2012-2014 годы» на территории Алгатуйского муниципального образования, не планируется создание ООПТ.

Режим особой охраны территорий памятников природы

В соответствии с ФЗ от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 18 июля 2011г), на территориях, на которых находятся памятники природы запрещается:

- распашка земель;

- заготовка древесины при рубке спелых и перестойных насаждений и сплошные санитарные рубки;

- сенокошение, пастьба скота, заготовка и сбор грибов, ягод, плодов, семян, цветов на букеты, лекарственных и иных растений, другие виды пользования растительным миром;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций (кроме как в научных и воспроизводственных целях по разрешениям, выдаваемым Администрацией ООПТ;

- предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства и огородничества;

- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых;

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций;

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;

- проезд стоянка автотранспорта, устройство стационарных бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение остров, засорение и захламление территории;

- акклиматизация несвойственных экосистеме видов животных и растений;

- любые иные виды деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природного комплекса и отдельных биологических объектов.

6.4 Территории и объекты культурного (археологического) наследия

6.4.1 Территории и объекты археологического наследия

Территория, обладающая признаками наличия объектов археологического наследия – достопримечательных мест, в границах Алгатуйского муниципального образования выделены по следующим критериям: особенностям, связанным с характеристиками геоморфологии, информации об отдельных находках подъемного археологического материала или палеофауны, не позволяющие обосновано говорить о наличии на рассматриваемой территории культурного слоя. Указанные характеристики предполагают:

- присутствие на территории современного водотока, независимо от его полноводности и «значимости» на период исследования, либо долины (тальвега) древней водной артерии (для стояночных комплексов);

- наличие на территории площадей, вычленяющихся в современном рельефе в качестве пригодных для проживания (селитебность территории);

- оказанная или очень вероятная обеспеченность присутствующих на территории геоморфологических единиц рыхлыми геологическими отложениями (в том числе содержащими палеопочвы, отдельные находки палеофауны и археологического материала), особенно для объектов каменного периода.

По границам территорий объектов археологического наследия – достопримечательных мест и территорий, обладающих признаками объектов археологического наследия – достопримечательных мест, выделяются границы территорий с особыми условиями использования. На основании требования Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для данных территорий устанавливаются режимы использования, ограничивающие действия хозяйствующих субъектов по использованию земельных участков.

Статьей 35 ФЗ-73 в границах памятников археологии установлен регламент, запрещающий проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных видов работ. Однако, учитывая то, границы большей части памятников требуют уточнения,  предлагается проведение историко-культурной экспертизы. Освоение земельных участков возможно только после получения заключения об отсутствии на испрашиваемом земельном участке объектов культурного (археологического) наследия или установление предварительного режима: проведения археологического обследования, действующий до уточнения границ памятников. После уточнения границ памятника археологии режим использования территории в его границах устанавливается в соответствии с требованием п. 1 ст. 35 ФЗ 73 –  запрет проведения земляных, строительных,  хозяйственных и иных видов работ.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 35 ФЗ 73, на территориях объектов археологического наследия – достопримечательных местах предлагается установить режим ограничения строительной и хозяйственной деятельности и проведения, до начала хозяйственного освоения участка, археологического обследования, с целью определения сохранности, границ распространения и уточнения историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования отдельных земельных участков государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения:

-  в случае неинформативности культурного слоя и доказанности, в результате проведения специальных археологических исследований, отсутствия  предмета охраны выдается разрешение на хозяйственное освоение;

- в случае наличия предмета охраны хозяйственное освоение запрещается, проводятся мероприятия по обеспечению сохранности объекта культурного наследия.

На территориях, обладающих признаками объектов археологического наследия (достопримечательных мест), устанавливается регламент ограничения строительной и хозяйственной деятельности в форме проведения археологического обследования до начала освоения территории с целью определения наличия, сохранности, границ распространения и историко-культурной значимости культурного слоя. По результатам обследования государственный орган охраны объектов культурного наследия принимает решение о возможности их хозяйственного освоения.

В пределах Алгатуйского муниципального образования находятся следующие объекты археологического наследия:

Перечень объектов археологического наследия Алгатуйского сельского поселения

Таблица 6.2

| № на карте | Наименование | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 72 | Шараманут 1 (Стоянка) | в 4,5 км юго-восточнее от с. Мугун, на правом берегу р. Шараманут, правом притоке р. Хараманут | выявленный |
| 73 | Шараманут 2 (Стоянка) | в 4,7 км к юго-востоку от с. Мугун, в 100 м от стоянки «Шараманут-1», на правом берегу ручья | выявленный |

6.4.2 Территории и объекты культурного наследия

На территории Алгатуйского муниципального образования отсутствуют объекты культурного наследия, памятники истории и архитектуры.

6.5 Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения

6.5.1 Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов (согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В»).

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

На территории Алгатуйского муниципального образования проходят воздушные линии электропередачи с охранными зонами:

- ВЛ – 0,4 кВ – 2 м;

- ВЛ – 10 кВ – 10 м;

- ВЛ - 35 кВ – 15м;

- ВЛ – 110 кВ – 20 м.

Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали.

Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы (реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.

В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:

- размещать хранилища горючесмазочных материалов;

- устраивать свалки;

- проводить взрывные работы;

- разводить огонь;

- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные материалы;

- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также – подниматься на опоры;

- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях.

В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м.

Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет:

Придорожные полосы:

- областная автодорога общего пользования местного значения: «Тулун-Икей» (от городской черты) - 50 м;

- автодорога общего пользования местного значения: автодорога к жилпосёлку № 1 и № 2 - 50 м;

- автодорога общего пользования местного значения: автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун - 50 м.

6.5.2 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010г).

Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарно-защитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:

1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарно-защитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;

3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:

1. Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых определяется расчетным путем.

В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют: акустической вредности от автомобильных дорог региональных, акустической вредности от поселковых улиц.

2. Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на территории Алгатуйского сельского поселения.

Перечень существующих предприятий, источников загрязнения и опасности

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 6.3

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуйское муниципальное образование |
|  | С. Алгатуй |  |  |  |
| 1 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50* |
| 2 | Филиал «Разрез Мугунский» ООО «Компания «Востсибуголь» | Угольная промышленность | I | 1000 |
| 3 | Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь» | Угольная промышленность | I | 1000 |
| 4 | Склад взрывчатых веществ ООО «Компания «Востсибуголь» |  | I | 1000 |
| 5 | АЗС | Транспорт | V | 50 |
| 6 | Электрическая подстанция | Электроснабжение | IV | 140 |
| 7 | Хлебзавод | Пищевая промышленность | IV | 100 |

Примечание:

* - рекомендуемые минимальные санитарно-защитные зоны для котельных расположенных в Алгатуйском муниципальном образовании, устанавливаются аналогично котельным, имеющим малую мощность до 200 Гкал и составляют ориентировочную санитарно-защитную зону 50 метров от каждой котельной (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.10 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» с изменениями от 9 сентября 2010 г).

Перечень планируемых к размещению территории и объектов

на территории Алгатуйского муниципального образования

Таблица 6.4

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алгатуйское муниципальное образование |
| 1 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50 |

6.5.3. Охранные зоны водных объектов

В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ с изменениями от 21 июля 2011г).

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Зоны охраны водоемов подразделяются на:

- водоохранные зоны водных объектов;

- прибрежные защитные полосы водных объектов;

- береговые полосы.

Зоны охраны наиболее крупных водоемов, протекающих по территории

Алгатуйского муниципального образования

Таблица 6.5

| Наименование водного объекта | Длина водотока, км | Водоохранная зона, м |
| --- | --- | --- |
| Река Манут (Хараманут) | 19,441 | 100 |
| Река Мал. Манут | 18,560 | 100 |
| Река Алгатуй | 12,562 | 100 |
| Река Шараманут | 11,232 | 100 |
| Ручей Кедровый Ключ | 5,963 | 50 |
| Река Туба | 5,920 | 50 |
| Ручей Мал. Сахой | 2,087 | 50 |

Размеры зон охраны водоемов, не имеющих название необходимо принимать в соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.

В границах водоохранных зон запрещаются:

Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в границах водоохранных зон запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.5.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источником водоснабжения населённых пунктов Алгатуйского муниципального образования являются подземные источники (скважины, колодцы).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в населенных пунктах Алгатуйского муниципального образования, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов:

- запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шламохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов:

-запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.).

Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора (скважины) - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима).

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

РАЗДЕЛ 7 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория | тыс. га/% | 31166,83 | 31166,83 |
| 1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 19,68 | 82,95 |
| 1.2 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 1,37 | 1,37 |
| 1.3 | Зона объектов общественно-делового назначения | га | 6,24 | 6,24 |
| 1.4 | Зона производственного и коммунально – складского назначения | га | 2269,55 | 2269,55 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 124,78 | 124,78 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственных объектов | га | 45 | 45 |
| 1.7 | Зона природного ландшафта | га | 4568,13 | 4526,71 |
| 1.8 | Зона лесов | га | 23965,52 | 23943,38 |
| 1.9 | Зона иного значения, в соответствии с местными условиями | га | 18,11 | 18,11 |
| 1.10 | Территории связанные с захоронениями | га | 3,62 | 3,62 |
| 1.11 | Зона объектов транспорта | га | 89,46 | 89,46 |
| 1.12 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,84 | 1,13 |
| 1.13 | Водные объекты | га | 54,53 | 54,53 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения муниципального образования, в том числе: | чел. | 1255 | 1531 |
|  | с. Алгатуй | чел. | 1255 | 1531 |
| 2.2 | Средняя плотность населения | чел./кв. км | 4,0 | 4,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 14,03 | 56,2 |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | - - | 14,03 | 42,2 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда всего | - - |  | 0 |
| 3.5 | Из общего объёма убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир |  | 0 |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2. общей площади квартир | 14,03 | - |
| 3.7 | Новое жилищное строительство - всего | - - |  | 56,2 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | - - |  | 42,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1. | Дошкольные образовательные учреждения | объект | 1 | 2 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы (училище) | объект | 1 | 1 |
| 4.3. | Учреждения культуры и искусства | объект | 1 | 1 |
| 4.4. | Учреждения здравоохранения | объект | 1 | 1 |
| 4.5. | Объекты физической культуры и спорта | объект | 4 | 4 |
| 4.6. | Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования | объект | 1 | - |
| 4.7. | Административные учреждения, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | объект | 7 | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе: основные регионального или межмуниципального значения | км | 24,436 | 24,436 |
| 5.2 | Автодороги местного значения (улицы и подъезды) на территории Алгатуйского МО в границах населенных пунктов, в том числе: с. Алгатуй | км | 7,950 | 7,950 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | м3/сут. | - | 0,32 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-бытовые нужды | м3/сут. | - | 0,27 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/ сут | - | 0,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | » | - | 0,30 |
|  | - сточные воды от местной промышленности | » | - | 0,04 |
| 6.2.2 | Протяженность сетей | км | 0 | 0 |
| 6.3 | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | млн. кВтч/год | - | 2066,8 |
| 6.3.2 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора | Гкал/час | - | 8,84 |
| 6.3.3 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.3.2.1 | Расход природного газа | млн.м3/ год | 0 | 0 |
| 6.4 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.4.1 | Устройство водонапорной башни | км | - | - |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | н/д | 2204 |
| 7.2 | Санкционированные свалки | ед. / га | н/д | -/- |
| 8 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1 | Общее количество кладбищ | ед | 1 (закрытое) | - |

# Text boxes

3