ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК5-2012-УЧ

2012

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Градостроительство»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Тулунский район Иркутской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы проекта, подлежащие утверждению Пояснительная записка Книга 1

МК5-2012-УЧ

И. о. директора:                                                                М. Ю. Смолькин

Главный инженер проекта:                                            А. В. Русаков

2012

СОСТАВ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

| ООО «Градостроительство» г. Саранск |
| --- |
| Главный инженер проекта |  | Русаков А.В. |
| Начальник производственного (проектного) отдела |  | Игнатьева О.Ф. |
| Геодезист |  | Демин А.В. |
| Техник-картограф |  | Трыков А.В. |
| Инженер-проектировщик |  | Тимошина С.А. |
| Экономист градостроительства |  | Келина Е.П. |
| Эколог |  | Попкова Т.В. |
| Социолог градостроительства |  | Капаев М.А. |
| Юрисконсульт |  | Викторова Н.П. |
| Инженер-АСУП |  | Козин А.И. |

Авторы выражают искреннюю признательность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации муниципального образования Тулунский район Иркутской области, Администрации Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области, ответственным работникам районных и ведомственных служб, за помощь и поддержку в работе.

СОСТАВ ПРОЕКТА «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЛГАТУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛУНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»:

| Номер | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Том I | МК106-2012-УЧ | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |
| Часть 1 |  | Книга 1. Положение о территориальном планировании |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы (карты) |  |
|  |  | Карта 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 2. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 3. Карта функционального зонирования поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
| Том II | МК106-2012-ОМ | Материалы по обоснованию |
| Часть 1 |  | Книга 2. Материалы по обоснованию |  |
| Часть 2 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Карта 4. Карта использования территории поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 5. Карта расположения объектов местного значения поселения Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 6. Карта ограничений Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 7. Карта транспортной инфраструктуры Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 8. Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территорий Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Карта 9. Карта размещения объектов местного значения с. Алгатуй | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 10. Карта планируемого размещения объектов местного значения с. Алгатуй | М 1:5 000 |
|  |  | Карта 11. Карта функционального зонирования с. Алгатуй | М 1:5 000 |
| Том III | МК106-2012-ИТМ ГОЧС | Материалы ИТМ ГОЧС |  |
| Часть 1 |  | Книга 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| Часть 2 |  | Карта 12. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Алгатуйского МО | М 1:25 000 |
|  |  | Материалы ГП (передаваемые заказчику на электронных носителях) |  |
|  | МК106-2012-CD1-УЧ.ОМ | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карты:1-10, М 1:25000,5000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |
|  | МК106-2012-CD2-ИТМГОЧС | CD – диск с графическими материалами (в формате pdf, карта 11, М 1:25000) и текстовыми материалами (в формате Microsoft Office Word 2003) | – 1 диск |

Оглавление

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 5 |
|  | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения | 8 |
|  | Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения | 11 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 14 |

Общие данные

# Разработка генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Алгатуйского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом от 29.06.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории, поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

ВВЕДЕНИЕ

# Разработка генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области выполнена по заказу администрации Алгатуйского муниципального образования в соответствии с муниципальным контрактом  от 19.07.2012 г. и техническим заданием на проектирование.

В основу работы по разработке генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области лег анализ существующего положения территории поселения, изучены и учтены особенности её градостроительного развития.

В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных документах перспективного планирования Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области:

- Материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области» (выполненной ФГУП РосНИПИ Урбанистики, г. Санкт-Петербург);

- Материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования «Тулунский район» Иркутской области» (разработчик ОАО «ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ»,  2012 г.);

- Ортофотопланы в М 1:2 000 и М 1:25 000;

- Устав Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области от 20.12.2005 г. (изм. от 04.05.2012 г.).

Программы социально-экономического развития:

- Федеральная адресная инвестиционная программа на 2012-2014 годы;

- Федеральная долгосрочная программа «Малоэтажная комплексная застройка территории» на 2008-2012 годы;

- Федеральная целевая программа «Социальное развитие села на период до 2014 года»;

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения в Иркутской области на 2011 – 2014 годы»;

- Комплексная Программа Социально-экономического развития Тулунского муниципального района на период 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Афанасьевского муниципального образования от 21.12.2010г. № 199;

- План социально-экономического развития МО «Тулунский район» на 10 лет (2008 - 2017г.г.);

- Долгосрочная целевая программа «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.»;

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Тулунский район на период с 2011-2015гг.;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Чистая вода» на 2012-2014 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на период на 2011-2014 годы, утвержденная Постановлением Правительства Иркутской области от 18.10.2010 г. №267-ПП;

- Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы» Закон Иркутской области от 31.12.2010 г. №143-ОЗ;

- Областная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Иркутской области на период до 2019 года» утвержденная Постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 30.10.2003г. №31/7-ЗС;

- Областная социальная программа «Молодым семьям - доступное жилье» на 2005- 2019 гг.», утвержденная  Постановлением законодательного собрания Иркутской области от 16.03.2005г. №7/26-ЗС;

- Областная целевая программа «Ветхое жилье на период до 2019 года»;

- Программа «Социально-экономического развития Алгатуйского муниципального образования на 2011 - 2015 годы», утвержденная решением Думы Алгатуйского муниципального образования от 04.07.2011г. № 12;

В рамках проекта  «Генеральный план Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» была разработана Концепция социально-экономического и градостроительного развития Алгатуйского муниципального образования

Основные показатели Концепции легли в основу проектных решений «Генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области».

В составе проекта в соответствии с п.9 «Задания на разработку проекта «Генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» разработаны разделы:

- «Комплексная оценка территории. Охрана природы и окружающей среды» в соответствии с инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности (МПР, 1995);

- «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» на основе исходных данных и требований ГУ МЧС РФ по Иркутской области и в соответствии с СП 11-112-2001;

- «Охрана объектов культурного наследия», в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект включает в себя материалы по обоснованию и положение о территориальном планировании.

В проекте «Генерального плана Алгатуйского муниципального образования Тулунского района Иркутской области» дается анализ существующих природных условий и ресурсов; выявляются экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал территории поселения; определяются территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, рекреационному, сельскохозяйственному), предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

На основании анализа существующего положения и проблем, с учетом плана мероприятий социально-экономического развития Алгатуйского муниципального образования на период 2011-2015 гг., предлагается выполнить:

- проектные решения, направленные на создание комфортной среды проживания  на основе диверсификации экономики за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики;

- проектные решения предусмотреть на расчетный период 20 лет (расчетный срок до 2032 года), с выделением первоочередных мероприятий на срок 10 лет до 2022 года;

- на основании прогноза социально-экономического развития выполнить расчет перспективной численности населения на расчетный срок до 2032 года;

- предусмотреть в соответствии с расчетными показателями обеспечение территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры с учетом роли территории в системе расселения.

- жилищную обеспеченность определить расчетом с учетом прогноза численности населения и динамики жилищного фонда;

- жилую застройку запроектировать индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;

- соотношение жилищного строительства на свободных от застройки и на реконструируемых территориях определить проектом;

- дать предложения по реорганизации, с учетом изменившихся социально-экономических условий, промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- разработать предложения по организации транспортной инфраструктуры поселения;

- разработать предложения по санитарной очистке поселения;

- разработать предложения по расширению границ существующих кладбищ;

- разработать предложения по развитию природно-рекреационного комплекса;

- дать предложения по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования предлагается стратегия социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодорог, транспорта, водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, газоснабжения, связи); рассматриваются экологические проблемы и пути их решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и  др.).

Проектом предлагается проведение ряда мероприятий, в результате которых будет достигаться основная цель - последовательное повышение качества жизни населения и повышения его жизненного уровня.

В работе над проектом использовались нормативные и законодательные материалы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29декабря 2004 года № 190-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

- Федеральный Закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* , М. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. N 244);

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»;

- и др. нормативные документы.

Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения с. Алгатуй

| МЕРОПРИЯТИЯ | ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Жилищное строительство |  |  |
| Застройка жилыми домами | Размещение жилищного фонда на I очередь – 56,2 тыс. м2 общей площади, в т.ч проектируемый жилищный фонд – 42,2 тыс. м2, сохраняемый существующий - 14,03 тыс. м2 | Размещение жилищного фонда на расчетный срок – 56,2 тыс. м2 общей площади, в т.ч проектируемый жилищный фонд – 42,2 тыс. м2, сохраняемый существующий - 14,03 тыс. м2 |
| Объекты социальной инфраструктуры |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | Проведение капитального ремонта в здании детского сада | Строительство детского сада - 1х20 мест |
| Общеобразовательные школы | Проведение текущего ремонта школы - 1х175 мест | Проведение текущего ремонта школы - 1х650 мест |
| Внешкольные учреждения | - | - |
| Стационары | - | - |
| Поликлиники, амбулатории | Проведение текущего ремонта амбулатории | Проведение текущего ремонта амбулатории |
| Молочные кухни | - | Создание молочной кухни |
| Станции скорой помощи | - | - |
| Фельдшерско-акушерские пункты | - | - |
| Аптеки | - | - |
| Клубы | 1х100 мест | Теоретическое расширение на– 1х130 мест |
| Библиотеки | Обновление библиотечного фонда | Обновление библиотечного фонда |
| Спортивные залы | Спортивный комплекс | Спортивный комплекс |
| Спортивные сооружения | Теннисный корт, хоккейный корт | Теннисный корт, хоккейный корт |
| Бассейны | 1 объект | 1 объект |
| Магазины | - | - |
| Рыночные комплексы | - | - |
| Предприятия общественного питания | - | Предполагаемое расположение кафе: ул. Центральная д. 9 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания | - | - |
| Бани | - | - |
| Прачечные | - | - |
| Химчистки | - | - |
| Отделение банка | - | - |
| Гостиницы | - | Строительство гостиницы – 1х10 мест |
| Производственные объекты | Расширение и увеличение мощностей Мугунского буроугольного разреза | Расширение и увеличение мощностей Мугунского буроугольного разреза |
| Коммунальные объекты IV,V класса опасности | - | - |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| Улично-дорожная сеть | - Ремонт областной автодороги общего пользования местного значения «Тулун-Икей» (от городской черты) - Ремонт автодороги общего пользования местного значения: промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50 - Ремонт автодороги общего пользования местного значения: к жилпосёлку № 1 и № 2 от ПК11 а/д промплощадка – тракт Тулун – Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км. - Ремонт дорог общего пользования по улицам Берёзовая, Горная, Лесная | - Ремонт областной автодороги общего пользования местного значения «Тулун-Икей» (от городской черты) - Ремонт автодороги общего пользования местного значения: промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50 - Ремонт автодороги общего пользования местного значения: к жилпосёлку № 1 и № 2 от ПК11 а/д промплощадка – тракт Тулун – Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км. - Ремонт дорог общего пользования |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |
| Электроснабжение | - | - |
| Связь | Ремонт существующей АТС | Ремонт существующей АТС |
| Теплоснабжение | - Замена системы теплоснабжения в детском саду - Строительство котельной | - |
| Газоснабжение | - | - |
| Водоснабжение | - Замена системы водоснабжения в детском саду - Прокладка труб протяжённостью 600 м. Закольцевание сетей холодного водоснабжения улиц Горная и Берёзовая - Строительство водонапорной башни - Покупка и установка насоса подачи холодной воды в пятиэтажное здание по ул. Лесная №2 | - |
| Канализация | Реконструкция очистных сооружений (обезвоживание и утилизация осадков) с выпуском очищенных стоков в местные водоёмы | - |
| Ливневая канализация | - | - |
| Инженерная подготовка | - | - |
| Охрана окружающей среды |
| Атмосферный воздух | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); | - Установление санитарно-защитных зон для всех предприятий, осуществляющих выбросы в окружающую среду, для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население требуется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями от 9 сентября 2010г.); |
| Подземные и поверхностные воды | - Устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности Алгатуйского муниципального образования. - Планирование, разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты. | - Устройство открытого отвода поверхностных вод по лоткам на рельеф местности Алгатуйского муниципального образования. - Планирование, разработка и осуществление водоохранных мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленных норм сброса в водный объект веществ и водоохранных требований к различным видам хозяйственной деятельности, последовательное снижение массы загрязняющих веществ, вплоть до полного прекращения их сброса в водные объекты. |
| Почвы | - Ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - Строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов; - Ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. | - Ликвидация всех несанкционированных и стихийных свалок с последующей их рекультивацией; - Строительство полигонов для утилизации твердых бытовых отходов; - Ведение постоянной разъяснительной работы с населением о недопустимости бесконтрольного обращения с отходами и необходимости централизованного сбора и вывоза отходов с территории населенных пунктов поселения. |
| Физическое загрязнение | - | - |

Раздел 2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории, установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения с. Алгатуй

1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50* |
| 2 | Филиал «Разрез Мугунский» ООО «Компания «Востсибуголь» | Угольная промышленность | I | 1000 |
| 3 | Филиал «Разрез Азейский» ООО «Компания «Востсибуголь» | Угольная промышленность |  |  |
| 4 | Склад взрывчатых веществ ООО «Компания «Востсибуголь» |  | I | 1000 |
| 5 | АЗС | Транспорт | V | 50 |
| 6 | Электрическая подстанция | Электроснабжение | IV | 140 |
| 7 | Хлебзавод | Пищевая промышленность | IV | 100 |
| 8 | Источники водоснабжения | Водоснабжение |  | Охранная зона 50 м |
| 9 | Трансформаторная подстанция | Электроснабжение |  | Санитарно-защитная зона 10 м |
| 10 | ЛЭП 0,4 кВ | Электроснабжение |  | Охранная зона 2 м |
| 11 | Водопровод | Водоснабжение |  | Охранная зона 5 м |
| 12 | Теплопровод | Теплоснабжение |  | Охранная зона 5 м |

Планируемые к размещению территории и объекты

| № п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Класс | Размер нормативной санитарно-защитной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная | Теплоснабжение | V | 50 |

Примечание:

* - санитарно-защитная зона объектов остается неизменной до момента его ликвидации.

В настоящее время в Алгатуйском муниципальном образовании газоснабжение природным газом отсутствует.

В соответствии с проектом корректировки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Иркутской области ОАО «ГазпромПромгаз», одобренной письмом первого заместителя председателя правительства Иркутской области Ю. В. Параничева от 21.10. 2009 г., по территории Тулунского муниципального образования на дальнюю перспективу за расчетный срок проекта предусматривается транспортировка природного газа трубопроводом от ГРС Новозиминская ТЭЦ до ГРС Тайшет, с перспективным выходом на единую систему газоснабжения России.

2. Придорожные полосы автомобильных дорог

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.

Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от категории дороги и с учетом ее перспективного развития.

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и определяет.

Придорожные полосы:

- областные автодороги общего пользования местного значения «Тулун-Икей» (от городской черты)- 50 м.;

- автодороги общего пользования местного значения (автодорога промплощадка – тракт Тулун – Мугун от ПК19+46,5 автодороги внутриплощадочный проезд до пересечения с мугунским трактом на ПК84+50 и автодорога к жилпосёлку № 1 и № 2 от ПК11 а/д промплощадка – тракт Тулун – Мугун до пересечения с Икейским трактом на 29 км.) – 50 м.

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г. № 10).

Источником водоснабжения Алгатуйского муниципального образования являются река, подземные источники (водонапорные башни).

На территории поселения зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (скважины) I, II, III пояса не установлены.

От подземных источников водоснабжения (скважины) в Алгатуйском сельском поселении, которые устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» пункт 2.2:

- граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

- граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора;

- граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» от 14 марта 2002г №10.

Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители промстоков, шлакохранилища и т.д.).

При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с последующей очисткой.

Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов

Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шлакохранилищ, складирование мусора, промышленных отходов и т.д.)

4. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы, охранные зоны

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция).

п. 2.1. «В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII и приложениями 1 - 6 к санитарным правилам.

Постановление Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24 февраля 2009 года № 160

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключение возможности повреждения объектов электросетевого хозяйства на территории Алгатуйского муниципального образования устанавливаются охранные зоны линий электропередач.

Электроснабжение Алгатуйского муниципального образования осуществляется по сетям обслуживаются по сетям Иркутского открытого акционерного общества энергетики и электрификации (ОАО «Иркутскэнерго»),

По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач ВЛ – 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, для которой устанавливается охранная зона 20, 15, 10 и 2 м. соответственно.

Раздел 3. Параметры функциональных зон

| Индекс зоны | Наименование функциональной зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Алгатуйское муниципальное образование |
| Общественно-деловые зоны |
| ОД1 | территории объектов общественно-делового назначения | 6,24 |
| Производственные зоны |
| П1 | территории промышленных объектов IV,V класса опасности | 2257,39 |
| П2 | территории объектов коммунально-складского назначения | 12,16 |
| Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры |
| И | территории объектов инженерной инфраструктуры | 90,3 |
| Т | территории объектов транспорта |  |
| Зоны сельскохозяйственного использования |
| СХ1 | территории сельскохозяйственных угодий | 124,78 |
| СХ2 | территории объектов сельскохозяйственного назначения | 45 |
| Зоны рекреационного назначения |
| Р1 | территории лесов | 23965,52 |
| Р2 | территории природного ландшафта | 4568,13 |
| Р3 | зона иного значения, в соответствии с местными условиями | 18,11 |
| территории водных объектов | 54,53 |
| Зоны специального назначения |
| СН | территории, связанные с захоронением | 3,62 |
| Жилые зоны |
| Ж1 | зоны застройки индивидуальными жилыми домами | 19,68 |
| Ж3 | зоны застройки среднеэтажными жилыми домами | 1,37 |